Задача №2

Для электрической схемы, изображённой на рисунке 2-1 – 2-10:

- По заданным в таблице 2 параметрам и э.д.с. источника определить токи во всех ветвях цепи и напряжения на отдельных элементах, используя символический метод расчёта.

- Построить в масштабе на комплексной плоскости векторную диаграмму токов и напряжений.

- Определить показания вольтметра и активную мощность, показываемую ваттметром.

Таблица 2

| вар. | Рис. | E, В | f, Гц | С1, мкФ | С2, мкФ | С3, мкФ | С4, мкФ | L1, мГн | L2, мГн | L3, мГн | R1, Ом | R2, Ом | R3, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2-1 | 150 | 50 | 637 | 300 | - | - | - | - | 15,9 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | 2-1 | 100 | 50 | 637 | 300 | - | - | - | - | 15,9 | 8 | 3 | 4 |
| 3 | 2-1 | 120 | 50 | 637 | 300 | - | - | - | - | 15,9 | 8 | 3 | 4 |
| 4 | 2-1 | 200 | 50 | 637 | 300 | - | - | - | - | 15,9 | 8 | 3 | 4 |
| 5 | 2-2 | 100 | 50 | - | - | 100 | - | 15,9 | 1000 | 115 | 10 | 4 | 100 |
| 6 | 2-2 | 50 | 50 | - | - | 100 | - | 15,9 | 1000 | 115 | 10 | 4 | 100 |
| 7 | 2-2 | 120 | 50 | - | - | 100 | - | 15,9 | 1000 | 115 | 10 | 4 | 100 |
| 8 | 2-2 | 200 | 50 | - | - | 100 | - | 15,9 | 1000 | 115 | 10 | 4 | 100 |
| 9 | 2-2 | 220 | 50 | - | - | 100 | - | 15,9 | 1000 | 115 | 10 | 4 | 100 |
| 10 | 2-3 | 50 | 50 | 637 | - | - | - | - | 15,9 | 6,37 | 5 | 10 | 8 |
| 11 | 2-3 | 100 | 50 | 637 | - | - | - | - | 15,9 | 6,37 | 5 | 10 | 8 |
| 12 | 2-3 | 120 | 50 | 637 | - | - | - | - | 15,9 | 6,37 | 5 | 10 | 8 |
| 13 | 2-3 | 200 | 50 | 637 | - | - | - | - | 15,9 | 6,37 | 5 | 10 | 8 |
| 14 | 2-3 | 220 | 50 | 637 | - | - | - | - | 15,9 | 6,37 | 5 | 10 | 8 |
| 15 | 2-4 | 150 | 50 | - | 1600 | - | - | 31,8 | - | 95 | 10 | 2 | 10 |
| 16 | 2-4 | 100 | 50 | - | 1600 | - | - | 31,8 | - | 95 | 10 | 8 | 10 |
| 17 | 2-4 | 120 | 50 | - | 1600 | - | - | 31,8 | - | 95 | 10 | 8 | 10 |
| 18 | 2-4 | 200 | 50 | - | 1600 | - | - | 31,8 | - | 95 | 10 | 8 | 10 |
| 19 | 2-4 | 220 | 50 | - | 1600 | - | - | 31,8 | - | 95 | 10 | 8 | 10 |
| 20 | 2-5 | 50 | 50 | 637 | 159 | - | - | - | - | 95 | 15 | 10 | - |
| 21 | 2-5 | 100 | 50 | 637 | 159 | - | - | - | - | 95 | 15 | 10 | - |
| 22 | 2-5 | 120 | 50 | 637 | 159 | - | - | - | - | 95 | 15 | 10 | - |
| 23 | 2-5 | 200 | 50 | 637 | 159 | - | - | - | - | 95 | 15 | 10 | - |
| 24 | 2-5 | 220 | 50 | 637 | 159 | - | - | - | - | 95 | 15 | 10 | - |
| 25 | 2-6 | 150 | 50 | - | - | 637 | 159 | 25 | 9 | - | 6 | 4 | - |

Таблица 2 (продолжение)

| вар. | Рис. | E, В | f, Гц | С1, мкФ | С2, мкФ | С3, мкФ | С4, мкФ | L1, мГн | L2, мГн | L3, мГн | R1, Ом | R2, Ом | R3, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 2-6 | 100 | 50 | - | - | 637 | 159 | 25 | 9 | - | 6 | 4 | - |
| 27 | 2-6 | 100 | 50 | - | - | 637 | 159 | 25 | 9 | - | 6 | 4 | - |
| 28 | 2-6 | 200 | 50 | - | - | 637 | 159 | 25 | 9 | - | 6 | 4 | - |
| 29 | 2-6 | 220 | 50 | - | - | 637 | 159 | 25 | 9 | - | 6 | 4 | - |
| 30 | 2-7 | 50 | 50 | - | 637 | - | - | 19,1 | - | 31,8 | 40 | - | 40 |
| 31 | 2-7 | 100 | 50 | - | 637 | - | - | 19,1 | - | 31,8 | 40 | - | 10 |
| 32 | 2-7 | 120 | 50 | - | 637 | - | - | 19,1 | - | 31,8 | 40 | - | 10 |
| 33 | 2-7 | 200 | 50 | - | 637 | - | - | 19,1 | - | 31,8 | 10 | - | 40 |
| 34 | 2-7 | 220 | 50 | - | 637 | - | - | 15,9 | - | 31,8 | 40 | - | 10 |
| 35 | 2-8 | 50 | 50 | - | 318 | - | - | 15,9 | - | - | 8 | 10 | 4 |
| 36 | 2-8 | 100 | 50 | - | 318 | - | - | 15,9 | - | - | 8 | 10 | 4 |
| 37 | 2-8 | 150 | 50 | - | 318 | - | - | 15,9 | - | - | 8 | 10 | 4 |
| 38 | 2-8 | 200 | 50 | - | 318 | - | - | 15,9 | - | - | 8 | 10 | 4 |
| 39 | 2-8 | 220 | 50 | - | 318 | - | - | 15,9 | - | - | 8 | 10 | 4 |
| 40 | 2-9 | 50 | 50 | - | 318 | - | - | 9,55 | - | - | 4 | 40 | 40 |
| 41 | 2-9 | 100 | 50 | - | 318 | - | - | 9,55 | - | - | 4 | 40 | 4 |
| 42 | 2-9 | 120 | 50 | - | 318 | - | - | 9,55 | - | - | 4 | 40 | 4 |
| 43 | 2-9 | 200 | 50 | - | 318 | - | - | 9,55 | - | - | 40 | 10 | 40 |
| 44 | 2-9 | 220 | 50 | - | 318 | - | - | 9,55 | - | - | 40 | 10 | 40 |
| 45 | 2-10 | 50 | 50 | - | 159 | - | - | 15,9 | - | 31,8 | 35 | 20 | - |
| 46 | 2-10 | 100 | 50 | - | 159 | - | - | 15,9 | - | 31,8 | 35 | 20 | - |
| 47 | 2-10 | 120 | 50 | - | 159 | - | - | 15,9 | - | 31,8 | 35 | 20 | - |
| 48 | 2-10 | 200 | 50 | - | 159 | - | - | 15,9 | - | 31,8 | 35 | 20 | - |
| 49 | 2-10 | 220 | 50 | - | 159 | - | - | 15,9 | - | 31,8 | 35 | 20 | - |
| 50 | 2-10 | 50 | 50 | - | 318 | - | - | 15,9 | - | 31,8 | 5 | 10 | - |