Задание 8 ВАРИАНТ

Определение реакции цепи при воздействии сигнала

в виде периодической несинусоидальной функции времени

На вход схем рис. 1.1 воздействует одно из периодических напряжений u1(t) из графиков рис. 1.2 – 1.9. К выходу схем подключена нагрузка RН. В таблице 1 приведены параметры входного сигнала (напряжение Um и период Т) и параметры элементов фильтра и нагрузки: L, C и RН.

Требуется:

  - С помощью условного оператора построить временной график входного сигнала u1(t) на интервале, равном его периоду.

  - Разложить входное напряжение u1(t) в гармонический ряд Фурье, ограничившись пятой гармоникой включительно. Для этого рассчитать постоянную составляющую и амплитуды как синусных, так и косинусных составляющих пяти гармоник. Сделать вывод о гармоническом составе входного сигнала, объяснив, почему в нём отсутствуют некоторые составляющие.

  - Записать мгновенное значение входного сигнала u1(t) в виде тригонометрического ряда Фурье и построить для него временной график совместно с графиками составляющих его гармоник.

  - Рассчитать сопротивления реактивных элементов фильтра пяти гармоникам.

Если в ряду Фурье входного сигнала были косинусные составляющие, перейти от них к синусам с помощью умножения на оператор поворота на четверть периода.

По схеме фильтра с учётом нагрузки вывести зависимость выходного напряжения от входного и сопротивлений элементов цепи.

Определить постоянную составляющую, комплексные амплитуды и начальные фазы пяти гармоник напряжения на выходе.

  - Записать мгновенное значение напряжения на нагрузке u2(t) в виде тригонометрического ряда Фурье и построить для него временной график совместно с графиками составляющих его гармоник.

  - Построить друг под другом (в одинаковых масштабах) линейчатые спектры амплитуд гармоник входного и выходного напряжений.

  - Сделать вывод по работе, в котором указать, как повлиял фильтр на гармонический состав выходного сигнала (соотношение амплитуд гармоник) по сравнению со входным, и как прошли различные гармоники через фильтр.

а)							б)

в)							г)

Рисунок 1.1 – Схемы цепей для определения их реакции на несинусоидальный сигнал

Таблица 1

| Вариант | L, мГн | С, мкФ | Rн, Ом | Um, В | Т, мс | Схема на рисунке | График u1(t) на рисунке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12,63 | 4,6 | 65,7 | 200 | 2,3 | 1.1 а | 1.6 |
| 2 | 0,455 | 0,364 | 27 | 31,9 | 0,152 | 1.1 б | 1.7 |
| 3 | 0,333 | 0,417 | 36,4 | 31,9 | 0,133 | 1.1 в | 1.8 |
| 4 | 0,578 | 0,198 | 41,4 | 9,56 | 0,11 | 1.1 г | 1.9 |
| 5 | 5,75 | 1,15 | 86,5 | 39,2 | 0,72 | 1.1 а | 1.7 |
| 6 | 7,28 | 2,97 | 38,6 | 50,7 | 1,57 | 1.1 б | 1.8 |
| 7 | 2,19 | 1,22 | 55 | 80 | 0,55 | 1.1 в | 1.9 |
| 8 | 2,69 | 0,92 | 41,4 | 8,52 | 0,513 | 1.1 г | 1.6 |
| 9 | 6,87 | 11 | 31,5 | 44,7 | 2,75 | 1.1 а | 1.8 |
| 10 | 0,625 | 0,5 | 27 | 110 | 0,209 | 1.1 б | 1.9 |
| 11 | 0,65 | 0,81 | 36,4 | 14,9 | 0,257 | 1.1 в | 1.6 |
| 12 | 1,3 | 0,72 | 35,4 | 12 | 0,432 | 1.1 г | 1.7 |

Краткие теоретические сведения

Гармоническими сигналами называются сигналы, изменяющиеся во времени по закону синуса или косинуса.

Периодическими несинусоидальными токами и напряжениями называют токи и напряжения, изменяющиеся во времени по периодическому несинусоидальному закону.

Явления, происходящие в линейной электрической цепи при воздействии на неё периодической несинусоидальной ЭДС, проще всего поддаются исследованию, если эту ЭДС представить в виде тригонометрического ряда Фурье — наложения (суммы) постоянной и гармонических (синусоидальных) составляющих, называемых кратко гармониками. Затем на основе уже изученных методов расчета линейных электрических цепей определить токи и напряжения в цепи, вызванные каждой гармоникой ЭДС в отдельности, и, наконец, просуммировать результаты, получив ряды Фурье для этих токов и напряжений.

Полученные таким образом токи и напряжения будут представлять собой периодические несинусоидальные функции времени, причем их период равен периоду заданной на входе цепи несинусоидальной ЭДС.

ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

# Text boxes

u1(t)

u1(t)

Um

Um

0

Т

Т

0

t

t

Рис. 1.3

Рис. 1.2

u1(t)

u1(t)

Um

Um

t

0

### T

### T

0

t

Рис. 1.4

Рис. 1.5

u1(t)

u1(t)

Um

Um

0

t

### T

0

t

#### T

Рис. 1.6

Рис. 1.7

Рис. 1.9

u1(t)

u1(t)

Um/2

Um

Um/2

Um

## T

0

#### T

t

0

t

Рис. 1.8