Общие указания  к выбору варианта задания

Для определения номера варианта необходима комбинация двух последних цифр зачетной книжки студента. Сначала определяется их сумма, а затем к ней прибавляется последняя цифра. Результат вычислений и определяет номер варианта студента. Например, последние цифры 1 и 5 (15 вариант). В результате суммирования получается 1+5=6. Затем к этому результату необходимо прибавить 5. Таким образом, номер варианта студента - №11.  Если последние цифры номера -00, то необходимо выбрать вариант № 30.

Задание №1

Расчет сложной электрической цепи постоянного тока

  - Указания к выбору варианта задания

Электрические схемы, предлагаемые для расчета, пронумерованы (Рис.1-10). Соответствие варианта и расчетной схемы обозначено в таблице №1 и одинаково для обеих групп. Значения сопротивлений резисторов для студентов групп, номера которых заканчиваются цифрой 1 и 2 приведены в таблицах №3 и №4 соответственно. Значения ЭДС, действующих в ветвях, приведены в таблице №2 (первая строка для всех студентов  группы, номер которой заканчивается цифрой 1,  вторая строка – для группы, номер которой заканчивается цифрой 2). Внутренними сопротивлениями источников ЭДС следует пренебречь.

- 2. Содержание работы

1. Рассчитать токи во всех ветвях электрической цепи

а) методом непосредственного применения правил Кирхгофа;

б) методом контурных токов;

в) методом узловых потенциалов.

Результаты расчетов свести в таблицу.

- Составить и решить уравнение баланса мощностей.

Таблица 1

| № варианта | № рисунка |
| --- | --- |
| 17 | 7 |

Таблица 2

|  | , В | , В | , В | , В | , В | , В | , В | , В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 30 | 24 | 17 | 21 | 40 | 28 | 16 | 11 |

Таблица 3

| № варианта | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 15 | 24 | 31 | 18 | 10 | 22 | 36 | 6 |

Таблица 4

| № варианта | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 15 | 18 | 33 | 6 | 29 | 25 | 40 | 17 |

Задание № 2

Расчет электрической цепи

переменного синусоидального тока

2.1 Указания к выбору варианта задания

Параметры исследуемой  цепи для студентов группы, номер которой заканчивается цифрой 1, представлены в таблице 5, а для группы, номер которой заканчивается цифрой 2 – в таблице 6.

2.2 Содержание работы

Для схемы, представленной на рисунке 11, заданы:  - действующее значение напряжения на входе цепи (В), - его начальная фаза (град), частота = 50 (Гц), , ,  - полные комплексные сопротивления ветвей (Ом).

Рис. 11

Необходимо определить:

- Мгновенное значение напряжения на входе цепи ;

- Действующие значения токов в ветвях  - , ,  и их мгновенные значения , , .

- Действующее значение напряжения на выходе цепи  и его мгновенное значение ;

- Активную, реактивную и полную мощности, потребляемые цепью.

- Составить схему замещения электрической цепи (в соответствии с полными комплексными сопротивлениями ветвей изобразить идеальные элементы – резистивный, индуктивный, емкостной и их комбинации) и определить параметры элементов R,L,C.

- Построить векторную диаграмму токов и напряжений (на миллиметровой бумаге или с помощью компьютера с указанием масштаба тока и напряжения);

- Построить волновые диаграммы – зависимости   и  в одной системе координат (на миллиметровой бумаге или с помощью компьютера) на временном интервале, соответствующем двум периодам.

Таблица 5

| № вар | U1 , В | ,град | Z, Ом | Z, Ом | Z, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 36 | -60 | 10+j10 | -j9 | 8+j3 |