ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра автоматики и электротехники

ОПД.Ф.05  ОБЩАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА

# Методические указания

# к выполнению домашнего задания по дисциплине

Специальность

270102  Промышленное и гражданское строительство

Уфа  2012

# УДК 621.3.024/025:378.147

# ББК  22.33:78.58

Рекомендовано к изданию методической комиссией факультета землеустройства и лесного хозяйства (протокол № ___ от «___» _______ 2012 г.)

# Составители:  ст.преподаватель кафедры АиЭ Толмачева Л.Р.

# ст. преподаватель кафедры АиЭ Филиппова О.Г.

Рецензент: заведующий кафедрой электрических машин и электрооборудования д.т.н., профессор Аипов Р.С.

Ответственный за выпуск: и.о. заведующего кафедрой автоматики и электротехники к.т.н., доцент Кафиев И.Р.

ОГЛАВЛЕНИЕ

| 1. Указания к выполнению домашнего задания | 4 |
| --- | --- |
| 2. Расчет электрической цепи постоянного тока | 5 |
| 3. Расчет электрической цепи однофазного синусоидального тока | 9 |
| 4. Расчет трехфазной электрической цепи | 15 |
| Библиографический список | 19 |

1 указания к выполнению ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ

В процессе выполнения домашнего задания студенты должны приобрести навыки расчета линейных электрических цепей постоянного и однофазного синусоидального тока, а также трехфазных электрических цепей. Исходные параметры цепи, ее электрическая схема задаются в индивидуальных заданиях.

При выполнении домашнего задания следует пользоваться общепринятыми обозначениями, расшифровывая их при первом применении. Решение должно сопровождаться краткими, но четкими пояснениями. Текст, формулы и числовые выкладки должны быть написаны четко и аккуратно. Все единицы измерения должны соответствовать Международной системе единиц СИ. Схемы, графики и векторные диаграммы должны вычерчиваться с соблюдением масштаба и ГОСТов.

Домашнее задание должно состоять из пояснительной записки, которая выполнена на листах формата А4 (297(210) мм. Рекомендуемый объем пояснительной записки составляет:

- при выполнении рукописным способом – 10 с.;

- при использовании средств оргтехники – 8 с.

Пояснительная записка оформляется согласно требованиям СТП БГАУ 2009 и должна включать:

- титульный лист;

- оглавление;

- задание на работу с указанием типовых схем и исходных данных для ее расчета;

- расчет электрической цепи с применением программных продуктов (Math Cad);

- проверку правильности решения;

- библиографический список.

2 РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ ПОСТОЯНОГО ТОКА

2.1 Краткие теоретические сведения

При расчетах неразветвленных и разветвленных линейных электрических цепей постоянного тока могут быть использованы различные методы, выбор которых зависит от вида электрической цепи.

При расчетах сложных электрических цепей во многих случаях целесообразно производить их упрощение путем свертывания, заменяя отдельные участки цепи с последовательным, параллельным и смешанным соединениями сопротивлений одним эквивалентным сопротивлением с помощью метода эквивалентных преобразований (метода трансфигураций) электрических цепей.

Электрическая цепь с последовательным соединением сопротивлений (рисунок 2.1, а) заменяется при этом цепью с одним эквивалентным сопротивлением Rэк (рисунок 2.1, б), равным сумме всех сопротивлений цепи:

Rэк = R1 + R2 +…+ Rn = ,

где R1, R2 … Rn – сопротивления отдельных участков цепи.

Рисунок 2.1 Электрическая цепь с последовательным соединением сопротивлений

При параллельном соединении сопротивлений все сопротивления находятся под одним и тем же напряжением U (рисунок 2.2). Электрическую цепь, состоящую из параллельно соединенных сопротивлений, целесообразно заменить цепью с эквивалентным сопротивлением Rэк, которое определяется из выражения

,

где  - сумма величин, обратных сопротивлениям участков параллельных ветвей электрической цепи;

Rj – сопротивление параллельного участка цепи;

n – число параллельных ветвей  цепи.

Рисунок 2.2 Электрическая цепь с параллельным соединением сопротивлений

При смешанном соединении сопротивлений, т.е. при наличии участков электрической цепи с последовательным и параллельным соединением сопротивлений, эквивалентное сопротивление  цепи определяется в соответствии с выражением

Rэк = .

Во многих случаях оказывается целесообразным также преобразование сопротивлений, соединенных треугольником, эквивалентной звездой (рисунок 2.3).

Рисунок 2.3 Электрическая цепь с соединением сопротивлений треугольником и звездой

При этом сопротивления лучей эквивалентной звезды определяют по формулам:

R1 = ; R2 = ; R3 = ,

где R1,  R2, R3 – сопротивления лучей эквивалентной звезды сопротивлений;

R12, R23, R31 – сопротивления сторон эквивалентного треугольника сопротивлений. При замене звезды сопротивлений эквивалентным треугольником сопротивлений, сопротивления его рассчитывают по формулам:

R31 = R3 + R1 + R3R1/R2; R12 = R1 + R2 + R1R2/R3; R23 = R2 + R3 + R2R3/R1.

# 2.2 Задание № 1

Определить эквивалентное сопротивление Rэк электрической цепи постоянного тока (рисунок 2.4) и распределение токов по ветвям. Вариант электрической цепи (включая ее участок 1-2, рисунок 2.4, б-ж, ограниченный на схеме пунктиром), положение выключателя SA1 в схеме, значения сопротивлений резисторов R1 – R12  и  питающего напряжения U для каждого из вариантов задания представлены в таблице 2.1.

Рисунок 2.4 Варианты электрических цепей

для выполнения расчетно-графической работы

Таблица 2.1 Данные для выполнения задания

| № | Величины |
| --- | --- |
|  | R1 Ом | R2 Ом | R3 Ом | R4 Ом | R5 Ом | R6 Ом | R7 Ом | R8 Ом | R9 Ом | R10 Ом | R11 Ом | R12 Ом | U В | Положение выключателя SA1 | Схема участка, ограниченного пунктиром |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 8 | 110 | 1 | Рису нок 2.4, а |
| 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 15 | 10 | 2 | 8 | 220 | 1 |  |
| 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | 3 | 6 | 3 | 5 | 15 | 10 | 4 | 7 | 110 | 2 |  |
| 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 | 10 | 5 | 10 | 1 | 2 | 220 | 1 | Рису нок 2.4, б |
| 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 10 | 5 | 2 | 4 | 220 | 2 |  |
| 6 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 10 | 5 | 10 | 3 | 6 | 127 | 1 |  |
| 7 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 10 | 5 | 4 | 8 | 110 | 1 | Рисунок 2.4, в |
| 8 | 3 | 2 | 8 | 12 | 1 | 1 | 2 | 15 | 10 | 20 | 5 | 10 | 220 | 2 |  |
| 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 10 | 5 | 6 | 1 | 110 | 2 |  |
| 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 10 | 10 | 7 | 2 | 127 | 1 |  |
| 11 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 6 | 15 | 8 | 3 | 220 | 1 | Рисунок 2.4, г |
| 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 8 | 20 | 9 | 4 | 110 | 2 |  |
| 13 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 220 | 2 |  |
| 14 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 10 | 8 | 5 | 2 | 6 | 127 | 1 |  |
| 15 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 10 | 15 | 10 | 4 | 7 | 110 | 1 |  |
| 16 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 5 | 5 | 6 | 8 | 127 | 2 | Рисунок 2.4, д |
| 17 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 15 | 10 | 1 | 2 | 220 | 1 |  |
| 18 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 10 | 10 | 5 | 5 | 4 | 110 | 2 |  |
| 19 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 220 | 2 |  |
| 20 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | 10 | 2 | 5 | 110 | 2 | Рисунок 2.4, е |
| 21 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 21 | 2 | 3 | 10 | 15 | 3 | 8 | 220 | 2 |  |
| 22 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 | 15 | 3 | 8 | 127 | 1 |  |
| 23 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | 10 | 6 | 1 | 110 | 1 |  |
| 24 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 10 | 5 | 10 | 7 | 2 | 127 | 2 |  |
| 25 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 6 | 15 | 5 | 10 | 8 | 3 | 220 | 1 | Рисунок 2.4, ж |
| 26 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 10 | 8 | 4 | 110 | 2 |  |
| 27 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 10 | 5 | 5 | 10 | 6 | 220 | 2 |  |
| 28 | 1 | 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 15 | 10 | 6 | 6 | 127 | 1 |  |
| 29 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 | 15 | 10 | 8 | 2 | 110 | 1 |  |
| 30 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 15 | 10 | 10 | 4 | 127 | 2 |  |

3  РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ ОДНОФАЗНОГО СИНУСОИДАЛЬНОГО ТОКА

3.1 Краткие теоретические сведения

В электрической цепи синусоидального тока с активным сопротивлением R (таблица 3.1) под действием синусоидального напряжения u = Umsinωt возникает синусоидальный ток i = Imsinωt, совпадающий по фазе с напряжением, так как начальные фазы напряжения U и тока I равны нулю       (ψu = 0, ψi = 0). При этом угол сдвига фаз между напряжением и током φ = ψu – ψi = 0, что свидетельствует о том, что для этой цепи зависимости изменения напряжения и тока совпадают между собой на линейной диаграмме во времени.

Полное сопротивление цепи вычисляется по закону Ома

Z =  = R.						           (3.1)

В электрической цепи синусоидального тока, содержащей катушку с индуктивностью L (таблица 3.1), под действием изменяющегося по синусоидальному закону напряжения u = Um sin(ωt + (/2) возникает синусоидальный ток i = Imsinωt, отстающий по фазе от напряжения на угол  (/2.

При этом начальная фаза напряжения  ψu = (/2, а начальная фаза тока ψi = 0. Угол сдвига фаз между напряжением и током                            φ = (ψu – ψi) = (/2.

В электрической цепи синусоидального тока с конденсатором, обладающим емкостью С (таблица 3.1), под действием напряжения           u = Umsin(ωt – (/2) возникает синусоидальный ток i = Imsinωt, опережающий напряжение на конденсаторе на угол  (/2.

Начальный фазовый угол тока ψi = 0, а напряжения ψu = - (/2. Угол сдвига фаз между напряжением U и током I φ = (ψu - ψi) = - (/2.

В электрической цепи с последовательным соединением активного сопротивления R и катушки индуктивности L ток отстает от напряжения на угол φ › 0. При этом полное сопротивление цепи:

Z = .				  	            (3.2)

Проводимость цепи

Y = ,					            (3.3)

где G = R/Z2 – активная проводимость цепи;

BL = XL/Z2 – реактивная индуктивная проводимость цепи.

Угол сдвига фаз между напряжением и током:

φ = arctg XL/R = arctg BL/G.			            (3.4)

Аналогично можно получить соответствующие расчетные формулы для электрических цепей синусоидального тока с различным сочетанием элементов R, L и C, которые даны в таблице 3.1.

При параллельном соединении сопротивлений параллельные ветви электрической цепи находятся под одним и тем же напряжением U = U12, поэтому для каждой из этих ветвей определение всех расчетных величин производится по формулам, справедливым для отдельных сопротивлений электрических цепей с последовательным соединением сопротивлений. Для участка цепи с параллельным соединением сопротивлений ток на разветвленном участке определяется в соответствии с первым законом Кирхгофа, записанным для узла разветвления в векторной форме

.					             (3.5)

Этот ток можно определить графически с помощью векторной диаграммы, как сумму составляющих векторов токов.

Токи в отдельных ветвях электрической цепи могут быть определены через проводимости (y) соответствующих ветвей

I1 = U12(y1; I2 = U12(y2; I3 = U12(y3. 		            (3.6)

При этом ток в неразветвленной части цепи равен произведению напряжения U12 на параллельном участке цепи на сумму проводимостей параллельно включенных сопротивлений

I = U12((y1 + y2 + y3).				             (3.7)

Сопротивления отдельных ветвей могут носить активно-реактивный характер при наличии индуктивных ХL и емкостных ХC сопротивлений, поэтому в общем случае сопротивления могут быть определены через активные g и реактивные b проводимости

(3.8)

При этом  активные и реактивные проводимости:

(3.9)

Мощность цепи с активным, индуктивным и емкостным сопротивлениями (R, L и C):

S = ,				            (3.10)

где P = I2R – активная мощность,

QL = I2XL – индуктивная составляющая реактивной мощности,

QС = I2XС – емкостная составляющая реактивной мощности.

В неразветвленной электрической цепи синусоидального тока с индуктивностью L, емкостью C и активным сопротивлением при определенных условиях может возникнуть резонанс напряжений (особое состояние электрической цепи, при которой ее реактивное индуктивное сопротивление XL оказывается равным реактивному емкостному XС сопротивлению цепи). Таким образом, резонанс напряжений наступает при равенстве реактивных сопротивлений цепи, т.е. при XL = XС.

Сопротивление цепи при резонансе Z = R, т.е. полное сопротивление цепи при резонансе напряжений имеет минимальное значение, равное активному сопротивлению цепи.

Угол сдвига фаз между напряжением и током при резонансе напряжений:

φ = ψu – ψi = arctg  = 0,

при этом ток и напряжение совпадают по фазе. Коэффициент мощности цепи имеет максимальное значение: cos φ = R/Z = 1 и ток в цепи также приобретает максимальное значение I = U/Z = U/R.

### Реактивная мощность цепи при резонансе напряжений:

### Q = QL - QC = I2XL – I2XС = 0.

Активная мощность цепи при резонансе приобретает наибольшее значение, равное полной мощности

Р = UI ∙ cos φ = S.

При построении векторной диаграммы для электрической цепи с последовательным включением сопротивлений исходным является ток , так как в этом случае значение тока на всех участках цепи одинаково.

Ток  откладывается в соответствующем масштабе (mi = n А/см), затем относительно тока в принятом масштабе (mu = n В/см) откладывают падения напряжения ΔU на соответствующих сопротивлениях в последовательности их расположения в цепи и напряжение  (рисунок 3.1).

#### Рисунок 2.1 Построение векторной диаграммы

Таблица 3.1 Расчетные формулы для электрических цепей с различным сочетанием элементов R, L и C

| Элементы цепи | Условное изображение на схемах | Сопротивление, Ом | Проводимость, См | Угол сдвига фаз между напряжением и током, рад | Мощность | Векторная диаграмма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Резистор R |  | R | G=1/R | ( = 0 | S = P = I2R |  |
| Катушка индуктивности L (Rк = 0) |  | XL = (L | BL=1/(L | ( = (/2 | S = QL = I2XL P = 0, QС = 0 |  |
| Конденсатор C |  | XL = 1/(C | BL= (C | ( = –(/2 | S = QС = I2XС P = 0, QL = 0 |  |
| Резистор и катушка индук-тивности RL |  | Z=(R2+XL2 | Y=R/(R2+XL2) | ( = arctg(XL/R) | S = (P2+QL2 S = UI |  |
| Резистор и конденсатор RC |  | Z=(R2+XC2 | Y=R/(R2+XC2) | ( = arctg(XC/R) | S = (P2+QC2 S = UI |  |
| Резистор, катушка индук-тивности и кон-денсатор RLC |  | Z=(R2+(XL– XC)2 | Y= R/(R2+( XL–XC)2) | ( = arctg(XL–XC)/R | S = (P2+(QL–QC)2 S = UI |  |

При смешанном соединении сопротивлений электрическая цепь при расчете приводится к виду, показанному на рисунке 3.3. Полное сопротивление Z12 участка цепи 1-2 может быть определено через ее проводимость Z12 = 1/y12. При этом расчет электрической цепи со смешанным соединением сопротивлений сводится к расчету простейшей электрической цепи с последовательным соединением сопротивлений.

Рисунок 3.3 Электрическая цепь после преобразования

При параллельном и смешанном соединении сопротивлений векторную диаграмму строят, начиная с вектора напряжения U12 на параллельном участке цепи.

# 3.2 Задание № 2

Используя данные, приведенные в таблице 3.2 для электрической цепи переменного тока (рисунок 3.4), для своего варианта определить напряжение U, действующее на зажимах цепи, показание ваттметра PW1, емкость конденсатора С2 при резонансе токов, если на участке 1-2 электрической цепи амперметр PA1 показывает ток 6 А, а частота токи питающей сети f = 50 Гц. Построить векторную диаграмму токов и напряжений для всей электрической цепи.

Дополнительное задание: Определить активное R, реактивное X и полное Z сопротивления и соответствующие проводимости g, b, y, а также коэффициенты мощности cosφ, полную S, активную Р и реактивную Q мощности ветвей и всей электрической цепи.

Таблица 3.2 Данные для выполнения контрольного задания

| Вари- анты | Величины, Ом | Вари-анты | Величины, Ом |
| --- | --- | --- | --- |
|  | R1 | R2 | XL1 | XL2 | XC2 |  | R1 | R2 | XL1 | XL2 | XC2 |
| 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 8 | 16 | 1,5 | 1,5 | 4 | 4 | 2 |
| 2 | 3 | 2 | 8 | 4 | 4 | 17 | 2 | 2 | 1,5 | 2,5 | 1 |
| 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | 18 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 4 | 6 | 4 | 4 | 8 | 12 | 19 | 3 | 8 | 4 | 4 | 8 |
| 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 13 | 20 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 14 | 21 | 6 | 4 | 2 | 12 | 10 |
| 7 | 9 | 6 | 14 | 8 | 2 | 22 | 3 | 5 | 9 | 9 | 5 |
| 8 | 9 | 8 | 16 | 16 | 4 | 23 | 9 | 14 | 6 | 8 | 2 |
| 9 | 9 | 10 | 18 | 10 | 6 | 24 | 9 | 16 | 16 | 8 | 4 |
| 10 | 10 | 12 | 15 | 16 | 5 | 25 | 6 | 10 | 18 | 10 | 10 |
| 11 | 10 | 15 | 20 | 20 | 10 | 26 | 10 | 16 | 15 | 12 | 5 |
| 12 | 12 | 18 | 12 | 24 | 3 | 27 | 10 | 20 | 15 | 20 | 10 |
| 13 | 10 | 20 | 25 | 15 | 15 | 28 | 12 | 24 | 12 | 18 | 3 |
| 14 | 12 | 24 | 14 | 32 | 5 | 29 | 12 | 32 | 14 | 24 | 5 |
| 15 | 12 | 30 | 15 | 40 | 6 | 30 | 12 | 40 | 15 | 30 | 6 |

Рисунок 3.4 Схема электрической цепи

4 РАСЧЕТ ТРЕХФАЗНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ

4.1 КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Трехфазная система питания электрических цепей представляет собой совокупность трех синусоидальных ЭДС или напряжений, одинаковых по частоте и амплитудному значению, сдвинутых по фазе относительно друг друга на угол 2(/3, т.е. 120º (рисунок 4.1).

Рисунок 4.1 Векторная диаграмма

В симметричных источниках питания значения ЭДС равны. Пренебрегая внутренним сопротивлением источника, можно принять соответствующие ЭДС источника равными напряжениям, действующим на его зажимах ЕА = UА, ЕВ = UВ, ЕС = UС.

Электрическая цепь, в которой действует трехфазная система ЭДС или напряжений, называется трехфазной. Существуют различные способы соединения фаз трехфазного источников питания и трехфазных потребителей электроэнергии. Наиболее распространенными являются соединения «звезда» и «треугольник».

При соединении фаз трехфазного потребителя электроэнергии «звездой» (рисунок 4.2) концы фазных обмоток x, y и z объединены в общую нейтральную точку N, а начала фаз А, В, С подключаются к соответствующим линейным проводам.

Рисунок 4.2 Схема соединения обмоток фаз приемника «звездой»

Напряжения UА, UВ, UС, действующие между началами и концами фаз потребителя являются его фазными напряжениями. Напряжения UАВ, UВС, UСА, действующие между началами фаз потребителя являются линейными напряжениями (рисунок 4.2). Линейные токи Iл в питающих линиях (IА, IВ, IС) одновременно являются и фазными токами Iф, протекающими по фазам потребителя. Поэтому при наличии симметричной трехфазной системы при соединении фаз потребителя «звездой» справедливы следующие соотношения:

Iл = Iф,						             (4.1)

Uл = Uф.					             (4.2)

Активная Р, реактивная Q и полная S мощности потребителя электроэнергии при симметричной нагрузке (ZА = ZВ = ZС = Zф) и соединении фаз «звездой» определяют как сумму соответствующих фазных мощностей.

Р = РА + РВ + РС = 3 Рф ;

Рф = Uф Iф cos φф;

Р = 3Uф Iф cos φф = 3 RфUл Iл cos φф;

Q = QА + QВ + QС = 3 Qф ;

Q = 3Uф Iф sin φф = 3 ХфUл Iл sin φф;

S = = Uл Iл.

Соединение, при котором начало последующей обмотки фазы потребителя электроэнергии соединяется с концом предыдущей фазы (при  этом начала всех фаз подключаются к соответствующим линейным проводам), называется «треугольником».

При соединении «треугольником», как видно из схемы (рисунок 4.3) фазные напряжения оказываются равными линейным напряжениям

Uл = Uф.						             (4.3)

Рисунок 4.3 Схема соединения обмоток фаз приемника «треугольником»

При симметричной системе питания UАВ = UВС = UСА = Uф = Uл. Соотношение между линейными и фазными токами при соединении потребителя «треугольником» и симметричной нагрузке

Iл = Iф.						            (4.4)

При симметричном потребителе электроэнергии с соединением фаз «треугольником» полную S, активную P и реактивную Q мощности отдельных фаз потребителя определяют по формулам, полученным для соединения фаз «звездой».

# 4.2 Задание № 3

Три потребителя электрической энергии, имеющие одинаковые полные сопротивления фаз Zф, соединены «звездой» и включены в четырехпроводную трехфазную сеть с системой симметричных линейных напряжений Uл. Определить фазные токи и ток в нейтральном проводе, а также мощность трехфазной цепи с учетом данных, приведенных в таблице 4.1. Составить электрическую схему питания, построить векторную диаграмму напряжений и токов с учетом характера нагрузки.

Таблица 4.1 Данные для выполнения контрольного задания

| Вариант | Величины |
| --- | --- |
|  | Uл, В | Zф, Ом | фаза А | фаза В | фаза С |
|  |  |  | cos φА | характер нагрузки | cos φВ | характер нагрузки | cos φС | характер нагрузки |
| 1 | 220 | 5 | 1 | R | 0,865 | R, XL | 0,865 | R, XС |
| 2 | 380 | 10 | 0 | XC | 1 | R | 0 | XL |
| 3 | 660 | 12,7 | 1 | R | 0 | XC | 0 | XL |
| 4 | 220 | 20 | 0 | XC | 1 | R | 0 | XL |
| 5 | 380 | 25 | 1 | R | 0 | XL | 0 | XC |
| 6 | 660 | 30 | 0 | XL | 0 | XC | 1 | R |
| 7 | 220 | 35 | 0,5 | R, XL | 0,5 | R, XL | 0,5 | R, XL |
| 8 | 380 | 40 | 0,865 | R, XС | 0,865 | R, XL | 1 | R |
| 9 | 660 | 44 | 1 | R | 0 | XL | 0 | XC |
| 10 | 220 | 50 | 1 | R | 0 | XC | 0 | XL |
| 11 | 380 | 55 | 0 | XC | 1 | R | 0 | XL |
| 12 | 660 | 60 | 0,5 | R, XL | 1 | R | 1 | R |
| 13 | 220 | 80 | 1 | R | 0 | XL | 0 | XC |
| 14 | 380 | 100 | 0 | XC | 1 | R | 0 | XL |
| 15 | 660 | 127 | 0,705 | R, XL | 0,705 | R, XС | 1 | R |
| 16 | 220 | 5 | 1 | R | 0 | XL | 0 | XC |
| 17 | 380 | 10 | 1 | R | 0 | XC | 0 | XL |
| 18 | 660 | 10 | 1 | R | 0,5 | R, XL | 0,5 | R, XС |
| 19 | 220 | 12,7 | 0 | XL | 1 | R | 1 | R |
| 20 | 380 | 12,7 | 0,705 | R, XL | 0,705 | R, XL | 0,705 | R, XL |
| 21 | 660 | 20 | 0 | XL | 0 | XC | 1 | R |
| 22 | 220 | 20 | 1 | R | 1 | R | 0,5 | R, XС |
| 23 | 380 | 20 | 0,865 | R, XL | 1 | R | 0,865 | R, XС |
| 24 | 660 | 25 | 0 | XC | 0 | XL | 1 | R |
| 25 | 220 | 25 | 0 | XL | 0 | XC | 1 | R |
| 26 | 380 | 30 | 1 | R | 0 | XL | 0 | XC |
| 27 | 660 | 30 | 0,705 | R, XС | 0,705 | R, XС | 0,705 | R, XС |
| 28 | 220 | 40 | 0 | XC | 1 | R | 1 | R |
| 29 | 380 | 44 | 1 | R | 0,5 | R, XL | 0,5 | R, XL |
| 30 | 660 | 44 | 0 | XL | 0 | XC | 1 | R |

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- Электротехника и электроника [Текст] : учебное пособие для вузов / В.В.Кононенко [и др.] ; под ред. В.В.Кононенко. – 5-е изд. – Ростов н/Д.: Феникс, 2008. – 778 с.: ил.

- Теоретические основы электротехники [Текст] : учебник / А.Н.Горбунов [и др.]. – М.: УМЦ «ТРИАДА», 2003. – 304 с.: ил.

- Немцов, М.В. Электротехника [Текст] : учебник / М.В.Немцов, И.И. Светлакова. – Ростов-н/Д: Феникс, 2004. – 567 с.: ил.

- Рекус, Г.Г. Основы электротехники и промэлектроники в примерах и задачах с решениями [Текст] : учебн. пособие для студентов вузов, обучающихся по неэлектротехническим спец. направ. подготовки дипл. спец. в области техники и технологии: допущен М-вом образования и науки РФ / Г.Г. Рекус. – М.: Высш.шк., 2008. – 343 с.: ил.

# Text boxes

R12

R9

R10

R11

R8

R5

R7

R6

R4

R3

R2

R1

U

I

SA1

1

2

1

3

2

R8

R10

R9

R11

R12

1

2

R11

R12

R9

R10

R8

1

2

б

в

R10

R9

R8

1

а

R12

R11

2

г

R11

R10

R9

1

R8

R12

2

д

R8

1

R9

2

R10

R11

R12

е

1

R10

2

R11

R12

R8

R9

ж

C

I

UL

L

i

u

I

UR

u

i

R

i

I

UC

u

i

R

i

u

L

I

U

UR

UL

I

U

UR

UL

I

U

UR

UL

R

i

u

C

R

i

u

C

R

i

u

C

R

i

u

C

I

U

UR

UC

I

U

UR

UC

R

i

u

L

C

I

U

UR

UC

UL