МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное Государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего профессионального образования

«Тульский государственный университет»

Кафедра Санитарно-технических систем

##### Методические указания по выполнению курсовой работы

дисциплины

##### Термодинамические процессы в системах ТГВ

Направление подготовки: 270800 - СТРОИТЕЛЬСТВО

Профиль подготовки: Теплогазоснабжение и вентиляция

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр

Форма обучения: очная, заочная и сокращенная

Тула 2012 г.

Методические указания по выполнению курсового работы составлены доцентом кафедры СТС Марковой Т.А. и обсуждены на заседании кафедры СТС Горно-строительного факультета

протокол  №___  от "___"____________ 20___ г.

Зав. кафедрой________________Р.А. Ковалев

Методические указания по выполнению курсового работы пересмотрены и утверждены на заседании кафедры СТС Горно-строительного факультета

протокол  №___  от "___"____________ 20___ г.

Зав. кафедрой________________Р.А. Ковалев

# СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	3

ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ	4

1. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ	4

1.1. Исходные данные	4

2. Методические указания по выполнению курсовоЙ РАБОТЫ	5

2.1. Простой цикл ПТУ	5

2.2. Цикл ПТУ с вторичным перегревом пара	6

2.3. Цикл ПТУ с регенеративным подогревом питательной воды в смешивающих подогревателях	7

2.4. Анализ влияния вторичного перегрева и регенерации на тепловую экономичность циклов ПТУ	8

2.5. Цикл ПТУ с вторичным перегревом пара и регенеративным подогревом питательной воды	9

2.5. Цикл ПТУ с вторичным перегревом пара и регенеративным подогревом питательной воды	10

2.6. Цикл ПТУ с оборами пара на тепловой потребитель и регенеративный подогрев питательной воды	10

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ	11

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	12

Приложение 1	13

Приложение 2	13

# ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Студент, руководствуясь программой курса и методическими указаниями, изучает материалы учебника и учебных пособий и выполняет курсовую работу. В период  экзаменационной сессии по наиболее  сложным вопросам препо-

даватели читают лекции.

Курс "Техническая термодинамика" является базовым для студентов направления СТРОИТЕЛЬСТВО профиля Теплогазоснабжение и вентиляция. Необходимо  разобраться  в  основных  понятиях  и  определениях,  понять ход математических выводов той или иной формулы, разобраться в физической сущности процесса.

При изучении теоретического материала и при решении задач необходимо обращать особое внимание на размерности величин, подставляемых в формулы. Следует  помнить,  что  проверка  размерностей  в  математических  выкладках  помогает выявить  возможные  ошибки,  а  размерность  всякой  величины  отражает  ее физический смысл.

При выполнении курсовой работы студенты должны научиться правильно пользоваться справочной литературой, как то: таблицами теплофизических свойств веществ, термодинамических свойств воды и водяного пара; различными диаграммами, например hs-диаграммой водяного пара, которая широко применяется в расчетах процессов в паровых котлах и турбинах.

Для лучшего усвоения материала курса рекомендуется составлять конспект по каждой теме.

# 1. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

## 1.1. Исходные данные

Провести расчет и анализ тепловой экономичности циклов паротурбинных установок (ПТУ) при  следующих исходных данных:  электрическая мощность на клеммах генератора , давление и температура пара перед турбиной  и  , давление пара в конденсаторе , давление и температура на выходе из вторичного паропереревателя  и , число смешивающих регенеративных подогревателей n.

Исходные данные взять согласно Вашему варианту из табл. 1 (подробное пояснение дано после таблицы).

Таблица 1

Варианты задания

Вариант Вашего задания определяется двумя последними цифрами номера Вашей зачетной книжки.

Образец — например, номер Вашей  зачетной  книжки 297009. Вариант Вашего задания 09. По этому набору чисел из табл. 1, подставляя цифру 9 в колонку "Число", находят свои исходные данные в колонке №1, а подставляя цифру 0, берут исходные данные в колонке №2. По этому алгоритму для варианта 09 получаются следующие исходные данные:

из колонки №1 при числе 9 берутся

Из колонки №2 по числу 0 берутся:

# 2. Методические указания по выполнению курсовоЙ РАБОТЫ

## 2.1. Простой цикл ПТУ

Исходными данными являются величины: . В графической части курсового проекта изобразить принципиальную схему ПТУ и ее цикл в T,s- и h,s-диаграммах. Изображение цикла в T,s- и h,s- диаграммах выполнить без соблюдения масштаба, но в качественном соответствии с исходными данными.

Для идеального (без внутренних потерь) цикла ПТУ определить:

1) количество теплоты, расходуемой на 1 кг рабочего тела:

а) количество теплоты на нагрев воды до температуры кипения (в экономайзере ,

б) количество теплоты на процесс парообразования (в испарительной поверхности ),

в) количество теплоты на перегрев пара (в пароперегревателе ),

г) общее количество подведенной теплоты ,

д) количество теплоты, отданной паром охлаждающей воде в конденсаторе ;

2) удельные работы: турбины , насоса , цикла   в кДж/кг;

3) термический КПД цикла с учетом и без учета работы насоса ,  , удельные

расходы пара и теплоты  и  на выработанный кВт⋅ч;

4) параметры пара на выходе из турбины и воды за насосом.

Изобразить реальный цикл ПТУ в T,s- и h,s-диаграммах на том же рисунке, где изображен идеальный цикл.

Для реального (с внутренними потерями) цикла ПТУ при заданных: внутренним относительным КПД  турбины ,  адиабатным коэффициентом насоса  , механическим КПД , генератора , определить:

1) удельные: подведенную  и отведенную  теплоту цикла, работу  турбины

, работу насоса , работу цикла ;

2) внутренний абсолютный КПД цикла  с учетом работы насоса;

3) электрический КПД , расход пара на турбину  в кг/с при ее заданной элек-

трической мощности, удельные расходы пара , кг/(кВт⋅ч) и теплоты , кДж/(кВт⋅ч) на отпущенную электрическую работу;

4) параметры пара на выходе из турбины и воды за насосом.

После выполнения расчетов результаты заносятся в сводную табл. 2.

## 2.2. Цикл ПТУ с вторичным перегревом пара

В графической части изобразить принципиальную схему установки и ее цикл в T,s- и h,s-диаграммах (идеальный и реальный на одной диаграмме).

Исходные  данные  для  расчета: (остаются прежними),   и   берутся из табл. 1 согласно варианту задания. Давление вторичного перегрева пара определяется по одному из нижеприведенных способов:

1. Если давление вторичного перегрева пара задано в долях от , то оно известно;

2. Если давление вторичного перегрева пара задано в виде , то оно определяется методом вариантных расчетов как оптимальное по максимальному термическому КПД  цикла ПТУ. Для  этого  в  интервале  давлений  и  при  постоянной температуре вторичного перегрева   производится расчет термического КПД цикла для 5-7 значений давлений вторичного перегрева пара . Строится график зависимости  и по максимуму КПД определяется .

Внутренние  относительные  КПД  части  высокого  и  низкого  давлений  турбины принять: , , коэффициенты остаются прежними: адиабатный коэффициент насоса , механический КПД , КПД генератора .

Для  идеального  и  действительного  циклов ПТУ  с  вторичным  перегревом  пара определить:

1)  удельные:  работу  турбины  и  ,  работу насоса   и ,  работу цикла   и  , подведенную ,  и отведенную ,  теплоту идеального и реального циклов;

2)  термический  и внутренний  абсолютный  КПД цикла  с  вторичным пере-

гревом пара (работу насоса учитывать);

3)  удельный  расход  пара  ,    в  кг/(кВт⋅ч),  удельный  расход  теплоты  ,  в кДж/(кВт⋅ч) и расход пара на турбину  в кг/с при ее электрической мощности ;

4) параметры пара на выходе из турбины и воды за насосом.

После выполнения расчетов результаты заносятся в сводную табл. 2.

## 2.3. Цикл ПТУ с регенеративным подогревом питательной воды в смешивающих подогревателях

Исходными  данными  являются  величины:  (остаются  прежними), n – число регенеративных подогревателей, берется из табл. 1 согласно варианту задания.

Для реального (с внутренними потерями) цикла ПТУ, как и для простого цикла, принять: внутренний относительный КПД турбины , механический КПД , КПД генератора .

Изобразить  принципиальную  схему  установки  и  ее  цикл  в  диаграммах  T,s, h,s (идеальный и реальный на одной диаграмме) и h,D (диаграмма расхода для турбины). Процессы в насосах не изображать (расчет будет выполняться без учета работы насосов).

Согласно варианту задания (см. табл. 1) определить давление пара, отбираемогоиз турбины на регенеративные подогреватели:

1. Если число отборов , то оптимальное давление отбора пара из турбины

определяется методом  вариантных  расчетов  термического КПД  цикла  при нескольких значениях давлений отбора пара на регенерацию, принятых в интервале от  до , не менее 5 точек. По результатам этих расчетов строится график зависимости термического КПД цикла от температуры насыщения воды за подогревателем  в интервале . По максимальному значению  определяется оптимальное  давление  пара,  отбираемого  из  турбины  в  регенеративный  подогреватель, как . Полученное значение  сравнить со значением , полученным расчетом при условии равномерного подогрева питательной воды в каждом подогревателе и экономайзере, результаты сравнения проанализировать.

2. Если число подогревателей , то давления отбираемого из турбины пара

и  определяются из условия равномерного подогрева воды в каждом регенеративном подогревателе и экономайзере.

При расчете данной схемы работу насосов не учитывать.

Для  идеального  и  действительного  цикла  ПТУ  с  регенеративным  подогревом питательной воды (без учета работы насосов) определить:

1) доли отбираемого из турбины пара на регенеративный подогрев питательной

воды:  и ;

2) удельную работу турбины  и ;

3) удельные подведенную теплоту от внешнего источника ,  и отведенную

теплоту , ;

4) термический  и внутренний абсолютный  КПД цикла ПТУ;

5) удельный расход пара ,  в кг/(кВт⋅ч) и теплоты , в кДж/(кВт⋅ч) и пол-

ный расход пара на турбину  при заданной электрической мощности ;

6) параметры воды за подогревателем и параметры пара на выходе из турбины.

После выполнения расчетов результаты заносятся в сводную табл. 2.

## 2.4. Анализ влияния вторичного перегрева и регенерации на тепловую экономичность циклов ПТУ

По результатам расчетов циклов ПТУ (см. табл. 2) провести анализ полученных данных  и  сделать  выводы  о  термодинамической  экономичности  данных  циклов ПТУ.

Анализ выполняется путем сравнения результатов расчета простого цикла с циклом с вторичным перегревом пара и регенеративным циклом. Анализируется каждая строчка табл. 2. На основании анализа дать выводы о целесообразности применения вторичного перегрева пара и регенерации. Выводы подтвердить увеличением показателей  термодинамической  экономичности  рассматриваемых  циклов (в  относительных величинах).

Таблица 2

## 2.5. Цикл ПТУ с вторичным перегревом пара и регенеративным подогревом питательной воды

Исходные данные для расчета:  (такие же, как в

разделе 2.2),  отбор  пара  на  смешивающий  регенеративный  подогреватель  из  ЧВД турбины принять при давлении .

Задание 1

Изобразить схему ПТУ при заданных условиях и ее действительный цикл в T,s- и h,s-диаграммах.

Определить: удельную работу турбины   и подведенную теплоту , внутренний абсолютный КПД цикла (без учета работы насосов).

Задание 2

Провести такие же расчеты при наличии второго регенеративного отбора пара из турбины при давлении .

Работу насосов в расчетах не учитывать.

Изобразить схемы установок и их действительные циклы в T,s- и h,s-диаграммах.

Сделать выводы о наиболее экономичной схеме.

## 2.6. Цикл ПТУ с оборами пара на тепловой потребитель и регенеративный подогрев питательной воды

Паротурбинная установка с вторичным перегревом пара имеет два отбора: 1-й на тепловой потребитель из ЧВД при давлении ; 2-й – на регенеративный смешивающий подогреватель из ЧНД при давлении .

Исходные данные:  (такие же, как в разделе 2.4

для задания 2). Расход пара на турбину  взять из расчета цикла с вторичным перегревом пара (раздел 2.2). Расход пара на тепловой потребитель принять равным . Считать, что конденсат от теплового потребителя возвращается в ПТУ в состоянии насыщения и в полном объеме ().

Изобразить схему установки и ее цикл в T,s- и h,s-диаграммах (процессы в насосах  не  показывать).  Выбор  места  возврата  конденсата  в  ПТУ  сделайте  самостоятельно, исходя из схемы с наибольшей тепловой экономичностью. Обоснуйте принятое решение.

Определить:  количество  пара,  идущего  на  регенерацию , мощность  турбины   и нагрузку (мощность) теплового потребителя , внутренний абсолютный КПД цикла  ηi (без  учета  работы  насосов),  коэффициент  использования  теплоты  топлива  , коэффициент выработки электроэнергии на тепловом потреблении.

# 3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Курсовая работа выполняется на стандартных листах формата А4, все страницы, кроме первой, должны быть пронумерованы.

На титульном листе указываются: наименования агенства по образованию, университета, кафедры, название курсового проекта, кто выполнил, кто проверил, год.

Работа должна  содержать:  задание,  в  котором  указывается  номер  варианта (шифр), исходные данные для расчета и цель работы, собственно расчетную часть, соответствующую  разделам  задания 2.1 – 2.6,  список  использованной  литературы, содержание с указанием страниц разделов.

Расчетная часть каждого раздела должна иметь исходные данные, схему (схемы) ПТУ, изображение циклов ПТУ в диаграммах T,s и h,s, описание определения каждого параметра и величины с обязательным указанием их размерностей. Расчетное выражение  каждой  величины  должно  быть  представлено  формулой,  численными значениями величин, входящими в формулу, и результатом. Графические зависимости для определения оптимальных параметров  и  должны изображаться в масштабе  соответствующих осей координат,  с фиксацией по осям координат оптимальных величин давлений и КПД.

Необходимо  выполнить  все  пункты  каждого  раздела  задания  в  той  последовательности, в которой они указаны. Пункты, касающиеся анализа схем и их тепловой экономичности,  необходимо  сопровождать  численным  материалом  расчетов,  а  сопоставление  величин (больше,  меньше  на …)  давать  в  относительных  процентах.

Выводы о преимуществах одной схемы по сравнению с другой должны основываться не только на констатации факта большего КПД, но и на объяснении с помощью расчетных величин, чем это обусловлено.

Вся графическая часть курсового проекта должна быть оформлена на листах А4 с правилами ЕСКД.

# СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

## Основная литература

- Елагин М.Ю.Термодинамика открытых систем/ М.Ю. Елагин; ТулГУ.-Тула: Изд-во ТулГУ, 2011.-310с.

- Елагин М.Ю.Термодинамика открытых систем: учебное пособие/ М.Ю. Елагин; ТулГУ.-Тула: Изд-во ТулГУ, 2008.-144с.

- АрхаровА.М. Теплотехника: учебник для вузов/А.М. Архаров и др.; под ред. А.М.Архарова, В.Н. Афанасьева.-М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2004.-712с.

- Луканин В.Н. Теплотехника: учебник для вузов/ В.Н. Луканин и др., под ред. В.Н. Луканина.-4-е изд., испр.-М.: Высшая школа, 2003.-671с.

## Дополнительная литература

- Кудинов В.А. Техничекая термодинамика: Учебное пособие для втузов/ В.А. кудинов.-3-е изд., испр.-М.: Высшая школа, 2003.-261с.

- Брюханов О.Н. Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики.: учебник для средних специальных учебных заведений/ О.Н. Брюханов, В.И. Коробко, А.Т. Мелик-Аракелян.-М.:ИНФРА-М.2004.-253с.

- Хрусталев Б.М. Техническая термодинамика.: учебник в 2ч.,ч.1/Б.М. Хрусталев, А.П. Несенчук, В.Н. Романюк.-Минск: Технопринт, 2004.-487с.

- Глаголев К.В. Физическая термодинамика: учеб. пособие для вузов/К.В. Глаголев, А.Н. Морозов.-М.: Изд-во МГТУ им. Баумана, 2004.-272с.

- Луканин В.Н. Теплотехника: учебник для вузов/ В.Н. Луканин и др., под ред. В.Н. Луканина.-5-е изд., стер.-М.: Высшая школа, 2006.-671с.

- Пригожин И. Современная термодинамика. От тепловых двигателей до диссипативных структур/ И. Пригожин, Д. Конделуди. пер. с англ. Ю.Д. Данилова, В.В. Белого, под ред. Е.П. Агеева.-М.: Мир, 2002.-461с.

- ГончаровС.а. Термодинамика: Учебник для вузов/ С.А. Гончаров.-2-е изд. стер.-М.: Изд-во МГГУ, 2002.-440с.

- Зарубин В.С. Математические модели термомеханики/ В.С. Зарубин, Г.Н. Кувырин.-М.: Физматлит.2002.-168с.

- ИсаевС.И. Термодинамика: Учебник для техникумов и вузов/С.И. Исаев.-3-е изд. перераб. и доп. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2000.-416с.

- Базаров И.П. Термодинамика: учебник/ И.П. Базаров.-5-е изд., стер.- СПб; М.; Краснодар: Лань, 2010.-377с.

## Приложение 1

## Приложение 2