## Работа № 3

# Исследование переходных характеристик и весовых функций типовых линейных звеньев второго порядка

Продолжительность работы – 4 часа

### 3.1. Цель работы

Исследование особенностей  временных характеристик типовых линейных звеньев второго порядка в зависимости от коэффициента демпфирования .

### 3.2. Теоретическое обоснование

По определению, переходной характеристикой h(t) называется реакция системы на единичное ступенчатое 1(t) входное воздействие при нулевых начальных условиях

Преобразование Лапласа от единичной ступенчатой функции 1(t) получаем, подставляя эту функцию в интеграл Лапласа:

Переходная характеристика вычисляется по формуле:

.

Весовой, или импульсной функцией w(t) называют реакцию системы на единичный импульс (t). При анализе систем управления приходится часто использовать δ – функцию, которая обладает следующими свойствами:

Преобразование Лапласа от этой функции

К типовым звеньям второго порядка относятся звенья, знаменатель и числитель передаточной функции которых имеют порядок не выше второго, т.е.

где ,постоянные коэффициенты.

В настоящей работе рассматривают звенья, для которых коэффициенты  и  равны нулю. В этом случае передаточная функция приводиться к виду

где	 -коэффициент усиления; постоянная времени;

коэффициент демпфирования (затухания колебаний) звена.

В зависимости от значения коэффициента демпфирования ξ в теории автоматического управления принята следующая классификация типовых звеньев второго порядка: 	консервативное звено при ξ=0,

колебательное звено при ,

апериодическое звено второго порядка при .

##### 3.2.1. Консервативное звено (ξ=0)

Консервативное звено является звеном второго порядка и описывается передаточной функцией вида

;

Переходная характеристика консервативного звена описывается выражением

где   частота собственных колебаний.

На рис.3.1 приведена переходная характеристика консервативного звена . Она имеет вид незатухающего гармонического колебания с постоянной амплитудой колебаний Aк и постоянным периодом колебаний Tк. Характеристика обладает следующими свойствами:

амплитуда колебании Aк=K;

период колебании Tк связан с частотой ω0 соотношением , а с постоянной времени T - соотношением .

Эти соотношения позволяют по виду переходной характеристики оценить значение параметров K и T консервативного звена.

Весовая функция консервативного звена задается выражением

,     ,

где   частота собственных колебаний.

##### 3.2.2. Колебательное звено (0<ξ <1)

Колебательное звено относится к звеньям второго порядка. Работа этих звеньев описывается дифференциальным уравнением:

Преобразуя это уравнение, получим:

где

Характеристическое уравнение полученного дифференциального уравнения может быть представлено в следующем виде:

Корни этого уравнения определяются формулой

.

Отсюда следует, что комплексные корни  и  могут быть только при выполнении условия . Наличие комплексных корней является непременным условием колебательного режима работы звена второго порядка, поэтому при выполнении полученного условия звено называется колебательным, к таким звеньям относятся центробежный измеритель скорости вращения и пассивная RLC-цепь.

Преобразуя уравнение динамики колебательного звена, найдём передаточную функцию

.

Переходная характеристика колебательного звена может быть представлена в виде

.

или

где	- логарифмический декремент затухания,

- частота собственных колебаний,

- начальный сдвиг фазы.

На рис.3.3 представлен график переходной характеристики h2(t) колебательного звена.

Здесь 	 -  установившееся значение переходной характеристики,

t1max и t2max - моменты времени, соответствующие положению первого Δhmax1 и второго максимумов Δhmax2 переходной характеристики h2(t) колебательного звена, по ним определяется Tк - период собственных колебаний.

Переходная характеристика h2(t) колебательного звена имеет следующие особенности:

установившееся значение равно коэффициенту пропорциональности K, т.е. .

Весовая функция w2(t) колебательного звена аналитически может быть описана выражением

или

,

где	- логарифмический декремент затухания,

-частота собственных колебаний,

- начальный сдвиг фазы.

##### 3.2.3. Апериодическое звено второго порядка ()

Апериодическое звено второго порядка имеет передаточную функцию

;

где T1 и T2 - постоянные времени связанные с параметрами T и ξ соотношениями

,

.

Очевидно, что при ξ=1 T1=T2=T.

Переходная характеристика h3(t) апериодического звена второго порядка при ξ=1 имеет вид:

,

а при

.

На рис 3.5 представлены графики переходных характеристик апериодических звеньев второго порядка при  и . Они имеют следующие особенности:

установившееся значение  равно K,

скорость изменения переходной характеристики  при t=0 равна нулю,

Приближение переходной характеристики h3(t) к установившемуся значению  происходит монотонно при отсутствии колебании.

Весовая функция w3(t) апериодического звена второго порядка описывается выражением

и представлена на рис.3.6.

### 3.3. Порядок выполнения работы

В соответствии с вариантом задания в табл.3.1. произвести построение временных характеристик типовых звеньев второго порядка и графоаналитическим способом рассчитать их параметры.

#### Вычисление временных характеристик звена или системы

Динамические свойства линейного звена характеризуются переходной h(t) или весовой w(t) функциями, которые связаны соотношениями

,

.

Связь между переходной и передаточной функциями может быть определена через преобразование Лапласа  или

Эти выражения показывают, что переходная и весовая функции содержат информацию о передаточной функции , которая в свою очередь также характеризует динамические свойства линейных звеньев.

По определению, переходной характеристикой h(t) называется реакция системы на единичное ступенчатое входное воздействие. Переходная характеристика вычисляется по формуле:

.

в программном пакете символьной математики Mathcad данная операция обратного преобразования Лапласа от выражения  может быть реализована при помощи символьных операторов invlaplace, s, simplify, и оператора ограничения десятичных единиц до двух float,2.

Вычислим переходную характеристику звена, используя символьные операторы invlaplace, s (переводит выражение из области Лапласа в область времени по переменной S) и simplify (упрощает выражение):

Построение переходной характеристики звена или системы производится при помощи графической панели Graph Toolbar и панели вида графического отображения Graph. При появлении поля для построения характеристики в левое окошко (рядом с осью ординат) вводится имя функции, которую необходимо построить (или нескольких при необходимости построения в одной плоскости), в нижнее окошко (под осью абсцисс) вводится аргумент функции, настройки масштаба, цены деления шкал, вид кривой, её цвет, толщина и др. выполняются двойным нажатием левой клавиши «мыши» на область построения.

Рис.3.7. Построение переходной характеристики при помощи графической панели Graph Toolbar

По определению, весовой функцией w(t) называется реакция системы на импульсное входное воздействие. Весовая характеристика может быть найдена как обратное преобразование Лапласа от передаточной функции по формуле:

Построение весовой функции звена w(t) в программном пакете символьной математики Mathcad производится при помощи графической панели Graph Toolbar и панели вида графического отображения Graph. Сложность состоит в правильном выборе масштаба отображения для выполнения дальнейших расчетов параметров звеньев и удобстве восприятия полученных графиков. Для выбора масштаба отображения временных характеристик и их начертаний зададим диапазон и шаг изменения аргумента t (времени), воспользовавшись знаком «многоточие», вызываемым с помощью символа «;»:

t:=0,0.01..10

Далее из палитры Инструменты графиков вызовем поле  декартовых координат (Ctrl+2), где в позиции на оси абсцисс запишем аргумент t, а на оси ординат – w(t) или h(t). Для удобства представления характеристик необходимо дважды «кликнуть» собственно на редактируемый график.

### 3.4. Варианты заданий

3.4.1. Постройте и рассчитайте все динамические характеристики звеньев, изменяя коэффициенты, в соответствии с номером варианта.

Таблица 3.1.

| № вар. | Значения параметров звеньев второго порядка |
| --- | --- |
|  |  |  | Консервативное звено | Колебательное звено | Апериодическое звено второго порядка |
|  | T | K | (=0 | ((1 | ((1, (=1 |
|  | 5 | 10 | 0 | 0,707 | 0,01 | 0,5 | 1,5 | 7 | 1 |
|  | 6 | 14 | 0 | 0,707 | 0,01 | 0,3 | 1,2 | 6,3 | 1 |
|  | 4 | 7 | 0 | 0,707 | 0,03 | 0,2 | 2 | 4,2 | 1 |
|  | 6 | 12 | 0 | 0,707 | 0,01 | 0,35 | 2,5 | 5 | 1 |
|  | 2 | 19 | 0 | 0,707 | 0,01 | 0,3 | 3 | 6 | 1 |
|  | 7 | 20 | 0 | 0,707 | 0,04 | 0,1 | 4 | 8 | 1 |
|  | 4 | 16 | 0 | 0,707 | 0,05 | 0,2 | 2 | 9 | 1 |
|  | 4 | 18 | 0 | 0,707 | 0,02 | 0,5 | 5 | 1,4 | 1 |
|  | 7 | 12 | 0 | 0,707 | 0,01 | 0,3 | 6 | 1,3 | 1 |
|  | 7 | 18 | 0 | 0,707 | 0,02 | 0,5 | 1,1 | 5 | 1 |
|  | 2 | 21 | 0 | 0,707 | 0,03 | 0,5 | 7 | 2,7 | 1 |
|  | 3 | 30 | 0 | 0,707 | 0,01 | 0,1 | 3,5 | 8 | 1 |
|  | 6 | 1 | 0 | 0,707 | 0,02 | 0,5 | 8 | 1,8 | 1 |
|  | 4 | 28 | 0 | 0,707 | 0,02 | 0,2 | 9 | 2,9 | 1 |
|  | 5 | 10 | 0 | 0,707 | 0,01 | 0,55 | 6,5 | 2,1 | 1 |
|  | 7 | 20 | 0 | 0,707 | 0,04 | 0,1 | 1,5 | 7 | 1 |
|  | 6 | 14 | 0 | 0,707 | 0,01 | 0,3 | 8 | 1,8 | 1 |
|  | 4 | 7 | 0 | 0,707 | 0,03 | 0,2 | 2 | 4,2 | 1 |
|  | 7 | 12 | 0 | 0,707 | 0,01 | 0,3 | 2 | 9 | 1 |
|  | 2 | 19 | 0 | 0,707 | 0,01 | 0,3 | 7 | 2,7 | 1 |
|  | 4 | 16 | 0 | 0,707 | 0,05 | 0,2 | 4 | 8 | 1 |
|  | 2 | 21 | 0 | 0,707 | 0,03 | 0,5 | 6,5 | 2,1 | 1 |
|  | 7 | 18 | 0 | 0,707 | 0,02 | 0,5 | 5 | 1,4 | 1 |
|  | 6 | 1 | 0 | 0,707 | 0,02 | 0,5 | 2,5 | 5 | 1 |
|  | 4 | 28 | 0 | 0,707 | 0,02 | 0,2 | 1,1 | 5 | 1 |
|  | 3 | 30 | 0 | 0,707 | 0,01 | 0,1 | 9 | 2,9 | 1 |
|  | 5 | 10 | 0 | 0,707 | 0,01 | 0,55 | 3,5 | 8 | 1 |
|  | 7 | 20 | 0 | 0,707 | 0,04 | 0,1 | 6 | 1,3 | 1 |
|  | 6 | 12 | 0 | 0,707 | 0,01 | 0,35 | 1,2 | 6,3 | 1 |
|  | 5 | 10 | 0 | 0,707 | 0,01 | 0,5 | 3 | 6 | 1 |

3.4.2. Рассчитать

- корни характеристического уравнения (полюсы звеньев),

- все параметры звеньев второго порядка по графикам переходных характеристик,

- для колебательного звена: логарифмический декремент затухания, частоту собственных колебаний, начальный сдвиг фазы.

3.4.3. Оформить отчет по лабораторной работе в напечатанном виде на листах формата А4, представить выводы о влиянии параметров звеньев K, Т и ξ на динамические временные характеристики.

# Text boxes

Aк

Aк

Tк

рис.3.1  Переходная характеристика консервативного звена

t

h1(t)

#### K

Aк

Aк

Tк

w1(t)

t

рис.3.2  Весовая функция консервативного звена

h2(t)

#### h2уст=K

Δhmax1	    Δhmax2

Tк

t1max	         t2max

Рис.3.4  Весовая функция колебательного звена.

Tк

w2(t)

Рис.3.5 Графики переходных характеристик апериодических звеньев второго порядка

t

h3(t)

h3уст=K

0

w3(t)

Рис.3.6. Весовая функция апериодического звена второго порядка

Рис.3.3 Переходная характеристика колебательного звена.