Расчетные задания

по электротехнике студенту ОЗО

__________________________________________________ вар.____________

Задание № 1

| Вариант № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Um, B | 300 | 250 | 120 | 100 | 150 | 170 | 200 | 180 | 130 | 260 |
| (u, рад. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Токи | i1 | I1m, A | 22,3 | 16,8 | 14,8 | 12,9 | 27,7 | 16,1 | 18,5 | 28,3 | 22,4 | 15,8 |
|  |  | (i1, рад. | (/4 | (/6 | (/6 | (/3 | (/4 | (/4 | (/3 | (/6 | (/3 | (/4 |
|  | i2 | I2m, A | 34,0 | 28,2 | 10,5 | 14,1 | 28,2 | 8,8 | 44,0 | 14,1 | 30,0 | 35,6 |
|  |  | (i2, рад. | -(/2 | -(/3 | -(/6 | -(/5 | -(/5 | -(/4 | -(/2 | -(/3 | -(/2 | -(/6 |

Найти (по образцу 2.8.4 — Л.1):

1. Комплексные значения всех величин.

2. Суммарный ток (i = i1+ i1, Im, I, (i).

3. Построить векторную диаграмму напряжения и токов.

Примечание: Допустимая погрешность вычисления 0,5%.

Литература

Иванов И.И., Лукин А.Ф., Соловьев Г.И. Электротехника. Упражнения и задачи.

С.-Петербург, Изд-во СПбГТУ, 1998, 2001, 2004 г.

Задание № 2

| Вариант № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| e1 | E1m, B. | 300 | 250 | 120 | 100 | 150 | 170 | 200 | 180 | 130 | 260 |
|  | (e1, рад. | (/4 | (/4 | (/4 | (/4 | (/4 | (/3 | (/3 | (/3 | (/3 | (/3 |
| e2 | E2m, B | 200 | 250 | 120 | 300 | 160 | 220 | 280 | 100 | 150 | 170 |
|  | (e2, рад/ | -(/6 | -(/6 | -(/6 | -(/6 | -(/6 | -(/4 | -(/4 | -(/4 | -(/4 | -(/4 |
| Z1 | R1, Ом | 50 | 30 | 35 | 40 | 60 | 45 | 65 | 20 | 25 | 40 |
| Z2 | R2, Ом | 40 | 20 | 15 | 55 | 35 | 65 | 50 | 30 | 65 | 50 |
|  | R3, Ом | 30 | 35 | 15 | 40 | 45 | 25 | 20 | 10 | 30 | 30 |
|  | X3, Ом | 40 | 25 | 20 | 15 | 10 | 35 | 45 | 50 | 40 | 20 |

Электрическая схема:                                          Найти:

|  | 1. Токи I1, I2, I3 в результате решения системы уравнений, составленных по законам Кирхгофа. 2. Напряжение Uaв, cos(ав. 3. Активную мощность Рав. 4. Построить векторную диаграмму ЭДС, напряжения Uaв и токов. |
| --- | --- |

Задание № 3

Электрические схемы:

Расчетные задания (Uл = 220 В):

| Вариант № | Сопротивление фаз электроприемников (Ом) при соединении | Сопротивление фаз электроприемников (Ом) при соединении |
| --- | --- | --- |
|  | Y | ( |
|  | Ra | Rв | Rс | Rав | Rвс | Rсa |
| 1 | 100 | 150 | 220 | 100 | 200 | 180 |
| 2 | 165 | 100 | 140 | 220 | 240 | 100 |
| 3 | 130 | 110 | 150 | 120 | 140 | 130 |
| 4 | 100 | 120 | 150 | 120 | 160 | 230 |
| 5 | 170 | 130 | 150 | 130 | 170 | 100 |
| 6 | 210 | 100 | 180 | 115 | 180 | 200 |
| 7 | 140 | 100 | 190 | 170 | 240 | 130 |
| 8 | 160 | 180 | 140 | 120 | 190 | 140 |
| 9 | 150 | 170 | 110 | 180 | 160 | 120 |
| 10 | 220 | 100 | 120 | 140 | 200 | 160 |

Результаты расчета свести в таблицу:

| Исходные данные: Ra =…Ом; Rв= …Ом; Rс =…Ом; Rав =…Ом; Rвс =…Ом; Rсa =…Ом |
| --- |
| Схема соединения | Расчетная величина |
|  | Напряжение, В | Ток, А |
|  | Ua | Uв | Uc | UN | Iав | Iвс | Iса | Iа | Iв | Iс | IN |
| Y |  |  |  |  | — | — | — |  |  |  |  |
| Y |  |  |  |  | — | — | — |  |  |  | — |
| ( | — | — | — | — |  |  |  |  |  |  | — |

Указания по расчету.

1. Расчет токов при соединении электроприемников звездой с нейтральным проводом — (схема а).

Системы линейных (Uл) и фазовых (Uф), напряжений симметричны, причем Uл = 220 В.

Поэтому Uа = Uв = Uс = Uф = Uл /(3 = 220/(3 = 127 В

Действующие значения фазных токов:

В комплексной форме фазные токи:

,

где

Ток IN в нейтральном проводе: IN = Iа + Iс = ( IN( ( j IN(( ;

2. Расчет токов и напряжений при соединении электроприемников звездой без нейтрального провода — Y.

Напряжение между нейтральными точками источника питания и электроприемника находят по формуле:

где Ya = Ga=1/Ra; Yв = Gв=1/Rв; Yс = Gс=1/Rс;

UА =UА; UВ =UВ(-0,5 - j0,867); UС =UС (-0,5 + j0,867);

UА = UВ = UС = 127 В — фазные напряжения источника питания.

Фазные напряжения приемника в комплексной форме:

Ua = UА – UN; Uв = UВ – UN; Uс = UС – UN (в таблицу записывают модули напряжений).

Фазные токи (действующие значения):

Ia = Ua / Ra; Iв = Uв / Rв; Iс = Uс / Rс.

3. Расчет токов при соединении электроприемников треугольником.

Комплексные фазные токи:

Iaв = Uaв / Raв; Iвс = Uвс / Rвс; Iса = Uса / Rса ,

где Uaв = Uaв =220 В; Uвс = 220(-0,5 – j0,867); Uса = 220(-0,5 + j0,867).

Комплексные линейные токи;

Ia = Iaв - Iса; Iв = Iвс – Iав; Iс = Iса – Iвс;

В таблицу записывают модули токов.

4. Постройте векторные диаграммы напряжений и токов для соединений:

- звезда с нейтральным проводом;

- звезда без нейтрального провода;

- треугольник.