## Лабораторная работа № 1. Моделирование и исследование характеристик типовых динамических звеньев систем автоматического управления

ВАРИАНТ 12

Цель работы

Целью лабораторной работы является получение навыков разработки электронных моделей типовых динамических звеньев САУ, исследование их частотных и переходных характеристик на этих моделях. Такими звеньями, в частности, являются инерционное, инерционное форсирующее, а также звенья второго порядка (колебательное и апериодическое).

Методика проведения экспериментальных исследований

Экспериментальные исследования характеристик типовых звеньев САУ проводятся в среде ASIMEC. Электронные модели звеньев выполняются на основе операционных усилителей (см. табл. 5.1).

Некоторые особенности схем электронных моделей определяются использованием инвертирующего входа операционных усилителей. Если в модели между входом и выходом содержится нечетное количество усилителей, то выходной сигнал дополнительно сдвигается на 180( относительно сигнала объекта, подлежащего исследованию. Поэтому схемы моделей в прямой цепи между входом и выходом обязательно должны содержать чётное количество усилителей, то есть при проведении экспериментальных исследований с моделями, приведенными в табл. 5.1, необходимо последовательно включать еще одну схему пропорционального звена с единичным коэффициентом передачи (инвертор напряжения).

На рис. 5.8 приведена схема подключения приборов и источников напряжения к электронной модели какого-либо из указанных выше типовых звеньев (условно назовем ее лабораторной установкой). Вход этой установки через ключ  (он находится в «ящике» Устройства коммутации) подключен к положительному полюсу источника постоянного напряжения , а через ключ  — ко входу плоттера Боде. Для удобства измерения выходного напряжения  электронной модели величина напряжения источника устанавливается исходя из соотношения , где  — коэффициент передачи звена, тогда установившееся значение выходного напряжения  В.

Управление режимами работы лабораторной установки осуществляется с помощью ключей  и . При исследовании переходных характеристик ключ  замкнут, а ключ  — разомкнут, и, наоборот, при исследовании частотных характеристик ключ  размыкается, а ключ  — замыкается. Ключи ,  по умолчанию имеют сопротивление 1 Ом в замкнутом состоянии и 1 МОм — в разомкнутом. Этого явно недостаточно, если на входе модели устанавливается сопротивление 100 кОм, поэтому сопротивление ключа в разомкнутом состоянии следует принять равным 1 Гом (это осуществляется двойным щелчком клавиши мыши по изображению элемента и введением соответствующего значения в омах). Кроме этого, здесь же нужно назначить клавишу (Key), которой будет коммутироваться ключ (для  и  они должны быть различными).

Основные приемы, применяемые при исследовании временных и частотных характеристик звеньев, изложены выше в разделах 5.1.2 и 5.1.3 настоящего пособия.

Следует также отметить, что угловая частота, например среза, рассчитывается по соотношению.

Программа работы

### 5.3.1 Исследование инерционного звена

5.3.1.1 Собрать схему модели апериодического (инерционного) звена (рис. 5.9), установить значения  кОм. По формулам  рассчитать параметры остальных элементов в соответствии с данными, приведенными в табл. 5.2 для индивидуального варианта.

5.3.1.2 Получить переходную характеристику и определить время переходного процесса .

5.3.1.3 Получить экспериментальные ЛАЧХ и ЛФЧХ, замерить частоту среза  и значение фазы  на этой частоте.

Таблица 5.2

| Вариант | k | T, мс | Вариант | k | T, мс | Вариант | k | T, мс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 10 | 9 | 5 | 50 | 17 | 3 | 130 |
| 2 | 3 | 15 | 10 | 4 | 60 | 18 | 2 | 140 |
| 3 | 4 | 20 | 11 | 3 | 70 | 19 | 2 | 150 |
| 4 | 5 | 25 | 12 | 2 | 80 | 20 | 3 | 160 |
| 5 | 4 | 30 | 13 | 4 | 90 | 21 | 4 | 170 |
| 6 | 3 | 35 | 14 | 5 | 100 | 22 | 5 | 180 |
| 7 | 2 | 40 | 15 | 5 | 110 | 23 | 5 | 190 |
| 8 | 4 | 45 | 16 | 4 | 120 | 24 | 4 | 200 |

5.3.1.4 Увеличить значения постоянной времени Т звена в два, три и четыре раза и повторить выполнение заданий по п.п. 5.3.1.2 и 5.3.1.3.

5.3.1.5 Построить графики зависимостей ,  и .

5.3.1.6 Оценить влияние величины постоянной времени на характеристики апериодического (инерционного) звена.

### 5.3.2 Исследование инерционного форсирующего звена

5.3.2.1 Собрать схему электронной модели инерционного форсирующего звена (рис. 5.10). Принять  кОм,  мкФ. Для заданного варианта из табл. 5.2 выбрать значение постоянной времени , принять постоянную времени  и коэффициент передачи звена . По формулам , ,  рассчитать параметры остальных элементов модели. Напряжение  источника питания электронной модели принять равным 0,5 В.

5.3.2.2 Снять переходную характеристику и определить величину скачка  переходной характеристики при , установившееся значение  и время переходного процесса . Рассчитать параметр .

5.3.2.3 Получить экспериментальные ЛАЧХ и ЛФЧХ, замерить частоту среза  и значение фазы  на этой частоте.

5.3.2.4 Установить соотношения значений постоянных времени , ,  и повторить выполнение заданий пп. 5.3.2.2 и 5.3.2.3, пересчитав параметры модели в соответствии с п. 5.3.2.1.

5.3.2.5 Построить графики зависимостей ,  ,  и сравнить их с аналогичными зависимостями, полученными в п. 5.3.1.5.

5.3.2.6 Оценить влияние постоянной времени форсирующего звена на характеристики инерционного форсирующего звена.

### 5.3.3 Исследование звеньев второго порядка

5.3.3.1 Собрать схему модели звена второго порядка в соответствии с рис. 5.11. Приняв  кОм,  мкФ,  и выбрав значения постоянной времени  и коэффициента передачи  из табл. 5.2 согласно индивидуальному варианту, рассчитать значения остальных параметров модели по формулам:

, , .

5.3.3.2 Установить напряжение питания модели, равное , снять переходную характеристику и определить время переходного процесса , фиксируя при этом осциллографом максимальное  значение выходного напряжения.

5.3.3.3 Рассчитать перерегулирование

,

где  В. При правильном расчете параметров электронной модели колебательного звена перерегулирование не должно превышать 5 %.

5.3.3.4 Получить экспериментальные ЛАЧХ и ЛФЧХ, замерить частоту среза , значение фазы  на частоте среза и определить запас устойчивости по фазе .

5.3.3.5 Установить значения , , , а также , ,  и повторить выполнение пп. 5.3.3.2— 5.3.3.4.

5.3.3.6 Построить графики зависимостей   ,  и .

5.3.3.7 Оценить влияние коэффициента демпфирования на характеристики звеньев второго порядка.

### 5.3.4 Контрольные вопросы

- Как количественно величина постоянной времени связана с временем переходного процесса в инерционном звене?

- Как изменятся характеристики инерционного форсирующего звена при  и его реализация на электронной модели?

- В каком случае колебательное звено становится консервативным и как при этом изменятся его характеристики?

- Как нужно изменить схему, приведенную на рис. 5.11, чтобы получить электронную модель консервативного звена?

- Чему равен запас устойчивости по амплитуде в звеньях второго порядка?

- Чем объяснить наличие точки перегиба на переходной характеристике апериодического звена второго порядка?