## Лабораторная работа № 2. Исследование статических и астатических систем автоматического управления

ВАРИАНТ №12

Цель работы

Целью лабораторной работы является исследование на электронной модели характеристик статических и астатических САУ в статических и динамических режимах работы.

Методика проведения экспериментальных исследований

На рис 5.12, а приведена структурная схема подлежащей исследованию статической САУ, а на рис. 5.12, б — схема ее электронной модели.

В схеме модели (рис. 5.12, б) звено с передаточной функцией  реализовано на двух операционных усилителях  и . Так сделано для удобства изменения коэффициента передачи звена в процессе исследования САУ. В этом случае . За счет этого при изменении коэффициента передачи  изменяется только коэффициент передачи  усилителя , т.е. значение сопротивления R3, в то время как значения сопротивлений R1 и R2 (они устанавливаются равными друг другу) и параметры элементов усилителя  остаются без изменения.

Исследования статической и астатической САУ проводятся при условии постоянства коэффициента передачи по возмущающему воздействию . При этом второе инерционное и интегрирующее звенья в астатической САУ меняются местами, т.е. резистор  включается в цепь обратной связи усилителя .

Граничное значение коэффициента передачи статической и астатической САУ рассчитывается по выражению

.                                 (5.1)

При исследовании обеих систем на их электронных моделях следует принимать номиналы сопротивлений   кОм. Параметры остальных элементов рассчитываются по формулам:

для статической САУ

, , ,

, , ;

для астатической САУ:

, , .

Параметры остальных элементов принимаются такими же, как у статической САУ.

В цепи обратной связи установлен ключ . Он замыкается при исследовании временных характеристик САУ и размыкается при исследовании их логарифмических частотных характеристик разомкнутой системы.

На рис. 5.13 приведена схема лабораторной установки для снятия характеристик САУ. На вход 1 через переключатель  подается напряжение источника  (задающее воздействие), на вход 2 через переключатель  — напряжение источника  (возмущающее воздействие), изменяющееся от 0,1 до 0,4 В. Если , то установившееся значение выходного напряжения САУ  В. Все переключатели коммутируются независимо друг от друга. Это достигается назначением различных клавиш. Величина выходного напряжения в статическом режиме измеряется осциллографом после полного окончания переходных процессов. При снятии частотных характеристик переключатели  и  размыкаются, замыкается переключатель  при разомкнутом переключателе  электронной модели (рис. 5.12, б).

Сопротивления ключей — устанавливаются равными 1 ГОм. Для измерения среднего значения установившегося напряжения к выходу 1 подключен вольтметр .

Измерение запаса устойчивости по амплитуде и фазе описано в разделе 5.1.3. Частотные характеристики снимаются только для статической САУ.

Программа работы

### 5.4.1 Исследование статической САУ

5.4.1.1 В соответствии с вариантом исходных данных (см. табл. 5.3) по формуле (5.1) рассчитать граничное значение коэффициента передачи САУ и параметры элементов электронной модели.

Таблица 5.3

| Вариант | , мс | , мс |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 10 | 4 | 5 | 5 | 30 |
| 2 | 10 | 20 | 5 | 2 | 0,5 | 20 |
| 3 | 20 | 20 | 5 | 3 | 0,5 | 35 |
| 4 | 30 | 10 | 2 | 2 | 0,8 | 30 |
| 5 | 40 | 5 | 2 | 3 | 0,6 | 20 |
| 6 | 50 | 20 | 1 | 2 | 0,5 | 25 |
| 7 | 15 | 10 | 3 | 2 | 0,5 | 10 |
| 8 | 30 | 5 | 1 | 10 | 0,6 | 25 |
| 9 | 4 | 8 | 10 | 10 | 0,5 | 50 |
| 10 | 60 | 20 | 1 | 4 | 0,7 | 40 |
| 11 | 50 | 30 | 2 | 3 | 1 | 30 |
| 12 | 70 | 10 | 5 | 5 | 0,5 | 25 |
| 13 | 80 | 20 | 4 | 3 | 0,6 | 20 |
| 14 | 90 | 30 | 3 | 2 | 0,6 | 35 |
| 15 | 100 | 20 | 2 | 1 | 0,5 | 30 |
| 16 | 90 | 10 | 2 | 2 | 0,7 | 40 |
| 17 | 80 | 50 | 3 | 4 | 1 | 25 |
| 18 | 70 | 20 | 4 | 4 | 0,5 | 30 |
| 19 | 50 | 5 | 5 | 4 | 0,6 | 25 |
| 20 | 40 | 20 | 5 | 4 | 0,7 | 20 |
| 21 | 30 | 30 | 1 | 5 | 0,8 | 30 |
| 22 | 20 | 40 | 2 | 4 | 1 | 40 |
| 23 | 10 | 50 | 3 | 3 | 0,5 | 45 |
| 24 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0,8 | 50 |

5.4.1.2 Установить значение резистора  , напряжение источника  и, замкнув ключ  при разомкнутом ключе , пронаблюдать переходную характеристику САУ. Она должна иметь вид либо незатухающих, либо медленно затухающих (медленно возрастающих) гармонических колебаний. Если этого не происходит, то необходимо заново рассчитать параметры модели.

5.4.1.3 Установить значение резистора , обеспечивающее величину коэффициента передачи разомкнутой цепи , и, замкнув ключ  при разомкнутом ключе , снять переходную характеристику САУ по задающему воздействию, измерив после окончания переходного процесса максимальное  значение выходного напряжения и время переходного процесса . При этом убедиться, что вольтметр  показывает установившееся значение выходного напряжения  В (при ). Рассчитать перерегулирование  % при подаче задающего воздействия.

5.4.1.4 Установить напряжение источника , равное 0,1 В. Замкнуть ключ  при замкнутом ключе , дождаться завершения переходного процесса и снять переходную характеристику САУ по возмущающему воздействию. При этом вольтметром  измерить установившееся , а осциллографом — минимальное  значения выходного напряжения. Рассчитать величины ,  и измерить время переходного процесса . Рассчитать перерегулирование  % при подаче на вход САУ возмущающего воздействия.

Примечание. Если все изменения на переходной характеристике происходят в области  % от установившегося значения напряжения , то принять .

5.4.1.5 Установить  В, замкнуть переключатели  и , включить установку и измерить вольтметром  установившееся значение выходного напряжения . Эксперимент повторить при  В и  В с получением напряжений  и .

5.4.1.6 Разомкнуть ключи  (см. рис. 5.12, б), ,  (см. рис. 5.13), замкнуть ключ , включить клавишу «Частотный анализ» и с помощью плоттера измерить запасы устойчивости по фазе  и амплитуде .

5.4.1.7 Установить , обеспечивающее , ,  и повторить выполнение заданий пп. 5.4.1.3—5.4.1.6.

5.4.1.8 По экспериментальным данным построить графики семейства внешних характеристик САУ  (они должны получиться линейными, и их должно быть четыре), а также зависимостей , , , ,  и . Рассчитать статизм внешних характеристик САУ по формуле %, где  и  — установившиеся значения выходного напряжения САУ при  В и  В соответственно, и построить график зависимости .

5.4.1.9 Оценить влияние коэффициента передачи  на статические и динамические характеристики статической САУ.

### 5.4.2 Исследование астатической САУ

5.4.2.1 Собрать схему астатической САУ, перенеся резистор  в цепь обратной связи усилителя  и включив его параллельно конденсатору , поменяв тем самым местами инерционное и интегрирующее звенья. По формулам , ,  произвести пересчет номиналов указанных элементов.

5.4.2.2 Установить , напряжение источника , замкнуть переключатель  при разомкнутых переключателях ,  и убедиться, что на выходе САУ имеют место установившиеся гармонические колебания.

5.4.2.3 Установить , обеспечивающее значение , напряжение источника  В, замкнуть переключатель  и, замыкая переключатель , измерить величины  и . При этом следует убедиться, что выходное напряжение САУ устанавливается на уровне  В. По формуле % рассчитать перерегулирование при приложении возмущающего воздействия.

5.4.2.4 Установить , обеспечивающее , , , и повторить выполнение заданий п. 5.4.2.3.

5.4.2.5 По экспериментальным данным построить зависимости , ,  и сравнить их с аналогичными зависимостями для статической САУ.

5.4.2.6 Оценить влияние астатизма на статические и динамические характеристики САУ по отношению к статической САУ.

### 5.4.3 Контрольные вопросы

- Возможно ли получение в статической САУ нулевой статической ошибки?

- Как связать частоту собственных колебаний переходной характеристики для САУ, работающей на границе устойчивости, с корнями характеристического уравнения?

- Почему внешние статические характеристики статической САУ исходят из одной точки? Для любой статической системы это свойство будет иметь место?

- При каком коэффициенте передачи  переходная характеристика статической САУ при подаче задающего воздействия будет апериодической?

- Почему в астатической САУ величина статической ошибки равна нулю (ответ обосновать математически)?

- Почему в астатической САУ перерегулирование при подаче возмущающего воздействия больше, чем в статической (ответ обосновать математически)?