163. При просеивании 1 кг сухого песка через стандартный набор сит получены следующие частные остатки на ситах:

на сите 5,0 мм     -0 г;

2,5 мм      -148г;

1,25 мм     -242г;

0,63 мм     -198г;

0,315 мм    -226г;

0,16 мм     -106.г.

Прошло сквозь сито 0,16 мм - 80 г.

К какой группе крупности относится этот песок согласно ГОСТ 8736-93?

187. Рассчитать необходимое В/Ц при получении бетона с прочностью через 90 да. - 40,0 МПа: цемент марки «400», заполнители хорошего качества.