Министерство образования Российской Федерации

# Тульский государственный университет

### КАФЕДРА ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к расчетно-графической работе №2

по теме “Элементы электрических цепей при синусоидальных токах и напряжениях”

## Тула 2010

Задание 1 (рис.1, табл.1, 2)

- Определить действующие и мгновенные (в виде функции времени) значения токов и напряжений ветвей с помощью комплексного метода. Расчет выполнить по законам Кирхгофа с применением ЭВМ.

- Построить в масштабе топографическую диаграмму напряжений, совмещенную с векторной диаграммой токов.

Содержание графической части:

- Расчетная схема с обозначениями сопративлений, токов, напряжений.

- Топографическая диаграмма напряжений, совмещенная с векторной диаграммой токов.

- Графики функций uaв(t) и ii(t) (на одном чертеже.

Задача 2 (рис.2, табл.3, 4)      НЕ ВЫПОЛНЯТЬ

- Записать входное сопротивление и входную проводимость, выразив их через обозначенные на рис.2 элементы и частоту.

- Определить резонансные частоты (результаты округлить до целых чисел) .

- Рассчитать и построить частотную характеристику. Характеристику построить по точкам

где   - меньшая из резонансных частот;

- большая из резонансных частот.

Содержание графической части:

- Расчетная схема с обозначением элементов.

- Частотная характеристика.

Задача 3 (рис.3, табл.5, 6).

1. Необходимо записать для расчета токов уравнения используя:

а) законы Кирхгофа;

б) метод контурных токов;

в) метод узловых потенциалов.

В уравнение должны входить обозначенные на рис.3 элементы цепи, соответствующие номеру варианта.

Содержание графической части:

Схема цепи, поясняющие уравнением, записанные с помощью законов Кирхгофа. Методом контурных токов и метода узловых потенциалов (3 схемы).

Рис. 1. Схема электрической цепи

Рис. 2. Схема электрических цепей к задаче 2

Рис. 3. Схема электрических цепей к задаче 3

#### Таблица 1

| Вариант | Напряжение или ток участка | Сопротивления, Ом; (=314 с-1 |
| --- | --- | --- |
|  |  | R1 | XL1 | R2 | XL2 | Xc2 | R3 | XL3 | XC3 | R4 | XL4 | XC4 |
| 1 2 3 4 5 | u=10sin((t-300) i1=5sin((t+300) uав=10sin((t-450) i4=10sin((t+450) i3=5sin((t-600) | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 1 2 | 1 1,42 3,7 0,9 1,79 | 1 3 6,68 3,87 4,61 | 2 1,05 - - - | 1 2 4 4 8 | 1 - 2 2 4 | - 2 2 5 10 | 1 1,97 2,85 3,46 3,83 | 2 0,17 1,03 2 3,21 | 2 - - - - |
| 6 7 8 9 10 | i2=10sin((t+600) u=5sin((t+1200) i1=10sin((t+900) uав=5cos((t+300) i4=5sin((t-1200) | 1 2 3 4 5 | 3 1 2 3 1 | 1,55 - 0,4 0,21 - | 2,9 2,47 2,3 2,89 20 | - 1 - - 10 | 1 2 3 2 - | 2 3 2 - 10 | 1 5 10 10 - | 0,64 1,0 1.02 0,69 - | 0,77 1,53 2,8 3,94 5 | - - - - - |
| 11 12 13 14 15 | i3=10cos((t-900) i2=-10cos((t+900) i1=-10sin((t-900) i2=5cos((t+600) i3=10cos((t+1500) | 1 2 3 4 5 | 2 3 1 2 3 | 1 1,42 3,7 0,9 1,79 | 1 3 6,68 5,0 4,51 | 2 1,05 - 1,13 - | 1 2 4 4 8 | 1 - 5 - 4 | - 2 5 3 10 | 1 1,97 2,82 3,46 3,83 | 1 0,17 1,0 2,0 3,21 | 1 - - - - |
| 16 17 18 19 20 | i4=40cos((t-450) uав=25sin((t-1200) u=20sin((t+1200) i1=-10cos((t+600) i2=-5cos((t-600) | 1 2 3 4 5 | 1 1 1 2 3 | 0,1 - 0,4 0,21 - | - 1,53 1,7 1,11 10 | 0,8 3 4 4 20 | 1 2 3 2 - | 2 2 8 10 - | 1 - - - 10 | 0,64 1,0 1,02 0,69 - | - - - - - | 0,77 1,53 2,8 3,94 5 |
| 21 22 23 24 25 | i3=50sin((t+300) i4=40sin((t-300) uав=20cos((t+1500) u=10cos((t+1500) i1=-5cos((t-1500) | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 1 2 | 1 2,84 3,69 17,47 1,79 | 1 3 - 8,4 5,39 | 2 1,08 6,69 10 10 | 1 2 4 4 8 | 1 - 1 - 6 | - 2 1 3 - | 1 1,97 2,82 3,46 3,83 | 3 - - - - | 3 0,17 1,03 2,0 3,21 |
| 26 27 28 29 30 | i1=50sin((t+300) i4=40sin((t-300) uав=20cos((t+1500) i3=10cos((t-1500) u=5cos((t-60-0) | 1 2 3 4 5 | 3 1 2 3 1 | 0,1 - 0,4 0,21 - | - 1,53 2,7 2,11 10 | 0,8 3 5 5 20 | 1 2 3 2 - | 4 2 8 10 - | 3 - - - 10 | 0,64 1,0 1,02 0,69 - | - - - - - | 0,77 1,53 2,8 3,94 5 |

#### Таблица 2

| Группа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хс1, Ом | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 8 | 10 |

Таблица 3.

| Вариант | Рис.2 | L1, мГц | L, мГц | С1, мкФ | С, мкФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | а б в г а г а б в г а г а б в г а г а б в г а г а б в г а г | 30,0 - - 50,0 10,0 20,0 4,0 - - 5,0 5,0 25,0 10,0 - - 25,0 2,0 1,0 25,0 - - 10,0 10,0 25,0 20,0 - - 5,0 25,0 1,0 | 10,0 25,0 10,0 6,25 8,0 27,778 1,0 15,625 1,0 10,0 5,0 50,0 5,0 12,5 4,0 13,889 2,0 1,5625 10,0 5,0 100,0 10,0 11,111 10,0 5,0 1,0 20,408 1,0 12,346 1,0 | - 10,0 30,90 - - - - 0,5 25,0 - - - - 50,0 25,0 - - - - 4,0 25,0 - - - - 25,0 4,0 - - - | 100,0 10,0 11,111 10,0 5,0 1,0 20,408 1,0 12,346 1,0 200,0 5,0 22,222 5,0 10,0 2,0 10,204 10,0 1,2346 2,0 10,0 25,0 10,0 6,25 8,0 27,778 1,0 15,625 1,0 1,0 |

Таблица 4.

| Группа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L | Табл.3 | Уменьшить в 4 раза | Табл.3 | Уменьшить в 2 раза | Увеличить в 4 раза | Табл.3 | Увеличить в 2 раза | Увеличить в 2 раза |
| C | Табл.3 | Табл.3 | Уменьшить в 4 раза | Уменьшить в 2 раза | Табл.3 | Увеличить в 4 раза | Увеличить в 2 раза | Увеличить в 2 раза |

##### Таблица 5

| Вариант | Еm1,В | (1,I0 | Em2,В | (2,I0 | Em3, В | (3, I0 | R1, Ом | L1, мГн | С1, мкФ | R2,Ом | L2, мГн | С2, мкФ | R3,Ом | L3, мГн | С3, мкФ | f, Гц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | 39 71 113 - 141 113 71 - - 141 141 - 169 169 169 141 282 57 141 - - 71 - 71 169 - 141 85 - 57 | 20 0 0 - 75 -5 20 - - 10 0 - 0 90 90 90 0 0 60 - - 90 - 90 90 - 0 -45 - 0 | 85 - - 141 169 141 - 85 141 - - 141 169 - 169 169 141 - 169 141 85 - 113 141 141 113 - - 141 - | 0 - - 90 90 90 - 45 0 - - 0 90 - 0 0 90 - 0 0 20 - 0 0 75 -15 - - 90 - | - 85 55 182 - - 85 169 56 282 141 169 - 169 - - - 71 - 282 141 169 169 - - 169 141 141 141 23 | - -30 -35 -50 - - -10 90 -60 -40 90 0 - 0 - - - -45 - -90 0 180 90 - - 0 90 60 30 -40 | 50 - 270 - - 20 - - 50 100 - 100 -60 75 - 20 100 30 - - 50 - - 30 36 - 20 - 100 - | - 160 - 50 - - 100 200 55 80 160 - - 100 - 60 55 - 140 56 - 80 160 75 - 55 - 100 40 - | 20 - - 36 12,5 - - 200 - - 8 - 10 - 4 - - 10 - - 40 - 10 - 12 15 25 20 - 8 | - - - 65 65 20 - 25 - - 400 - 100 - 50 100 - - 30 100 - 60 - 24 - 160 - - - 75 | 64 - 48 - 40 80 48 - 84 - 250 180 68 50 60 - 70 48 - 76 50 - 180 - 64 - 84 80 48 60 | - 25 51 - - - 40 - 15 15 - 12 - 8 - - 8 - 20 25 - - 8 25 - - - 25 - 4 | 27 25 100 82 - - 25 30 - - - 50 - 100 100 - 30 - 82 52 33 20 400 - - - 30 75 76 - | 100 68 50 55 50 52 - 80 - 55 - 250 160 - 40 40 - 45 68 - 102 50 - 80 105 200 60 - - 70 | - 2 - - 68 35 15 - 30 20 12 - - - - 2 - 15 - - - 50 - - 10 4 - - 25 - | 500 600 55 70 200 90 100 50 90 150 130 50 50 100 160 120 300 400 500 60 120 55 50 100 90 150 300 50 400 500 |

#### Таблица 6

| Группа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| М, мГц | 40 | 30 | 25 | 15 | 20 | 50 | 10 | 35 |

Примечания:

- Номер варианта выбирает в соответствии с порядковым номером студента в журнале группы и указывается на титульном листе.

- Работа выполняется на листах бумаги формата А4 с применением чертёжных принадлежностей . Чертежи помещаются на отдельном листе (листах).

- Расчётно-графическая работа защищается студентом лично.

- По каждой задаче отчет начинается с формулировки условия и данных варианта. Затем помещается расчет с необходимыми пояснениями в виде формул и текста.

- В конце работы должны стоять дата выполнения и личная подпись студента.

##### Библиографический список

- Основы теории цепей. Г.В.Зевеке, Н.А.Ионкин, А.В.Нетушил, С.В.Страхов. – М.: Энергоатомиздат, 1985. – 527 с. (гл.3-6).

- Атабеков Г.Н. Теоретические основы электротехники. ч.1. – М.: Энергия, 1978. – 592 с. (2-7…2-9, 3-7, 3-8, 5-4, 7-1…7-3, 7-9, 8-3).

- Нейман Л.Р., Димирняк К.С. Теоретическкие основы электротехники, т.1. – Л.: Энергоиздат, 1981. – 536 с. (5-1…5-8, 5-11, 5-12, 5-17, 5-18, 5-21, 6-6).

Разработали: А.Д. Богородицкий, канд. тех. наук, доцент;

###### В.С. Илюшин, канд. техн. наук, доцент

Рассмотрено на заседании кафедры                                               Нормоконтролер,

Протокол № 14 от “24” декабря 1994г.              ответственный по стандартизации

Заведующий кафедрой ЭиЭМ                             на кафедре

_____________     Б.В.Сухинин                    __________________ В.М.Глазов

“___”   _________________ 1994г.

Заказ ___ Тираж ___

Отпечатано в ТулГУ