Министерство образования Российской Федерации

# Тульский государственный университет

### КАФЕДРА ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к расчетно-графической работе №3

по теме “Расчет трехфазных цепей. Анализ линейных цепей при несинусоидальных токах и напряжениях. Расчет пассивных четырехполюсников”

## Тула 2010г.

Задача 1 (рис.1, табл.2)       НЕ ВЫПОЛНЯТЬ  Вместо этой задачи рассчитываются нелинейные электрические и магнитные цепи

Для изображенной на рис.1 трехфазной цепи

- Определить фазные и линейные токи и напряжения генератора и приемника энергии.

- Определить действующее значение напряжения между точками, указанными в табл.1.

- Построить полную векторную диаграмму при аварийном режиме.

- Определить токи и напряжения приемника энергии при аварийном режиме, указанном в табл.1.

- Построить полную векторную диаграмму при аварийном режиме.

Содержание графической части:

- Заданная схема электрической цепи.

- Векторная диаграмма токов и напряжений.

- Векторная диаграмма токов и напряжений при аварийном режиме.

Задача 2 (рис.2, 3, табл.3,5)

К цепи, схема которой приведена на рис.2, приложено напряжение uвх(t), заданное графиком (рис.3), которым выбирается в соответствии с номером варианта.

Требуется выполнить следующее:

- Несинусоидальную периодическую функцию uвх(t) представить в виде разложения в тригонометрический ряд. Найти постоянную составляющую и первые четыре гармонических составляющих.

Примечание. Для разложения функции в ряд использовать прил.3 к учебнику [1] или табл.7.1 в учебнике [2], учитывая при этом наличие постоянной составляющей и сдвиг по времени начала кривой uвх(t) по отношении к табличным кривым.

  - Построить кривую по первым трем составляющим разложения функции uвх(t) (постоянная составляющая и две первых гормоники) и сравнить ее с заданной функцией.

  - Принимая во времени лишь постоянную составляющую и две первых гармоники функции uвх(t), определить:

а) показания электродинамических приборов, указанных на рис.2;

б) мгновенное значения напряжения uвх(t);

в) активную и полную мощности, а также коэффициент мощности цепи.

Числовое значение величин, соответствующих номеру варианта, приведены в табл.3, а значения сопротивлений R2 и R3, соответствующие номеру группы, - в табл.5.

Для всех вариантов основная угловая частота

Содержание графической части:

- Схема цепи.

- График напряжения.

- Кривая, построенная по первым трем составляющим разложения uвх(t).

Задача 3 (рис.4, табл.4,5)

К источнику синусоидального напряжения через четырехполюсник присоединен пассивный линейный двухполюсник с сопротивлением  (рис.4,а). Схема четырехполюсника приведена на рис.4,б, а значения всех сопротивлений – в табл.4 и 5.

Требуется выполнить следующее:

- Определить коэффициенты  четырехполюсника и проверить соотношение

.

- Найти характеристическое сопротивление и постоянную передачу четырехполюсника.

- Построить АЧХ и ФЧХ четырехполюсника при холостом ходе на вторичных зажимах для частот от 0 до 10000 рад/с.

- Определить  и  в цепи, указанной на рис.4,а при U1, действующее значение и начальная фаза которого заданы в табл.4.

Содержание графической части:

- Схема четырехполюсника.

- Амплитудо-частотная и фазочастотная характеристика.

- Построить топографическую диаграмму напряжений и токов по схеме рис.4,б и данным расчета при Zн=Zc.

Таблица 1.

| Вариант | № рис. | R, Ом | Х, Ом | Опр. U | Авар. режим | Вариант | № рис. | R, Ом | Х, Ом | Опр. U | Авар. режим |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | 1а 1б 1а 1б 1а 1б 1а 1б 1а 1б 1а 1б 1а 1б 1а | 10 30 -10 -30 20 60 -20 -60 30 90 -30 -90 0 120 10 | 10 30 -10 -30 20 60 -20 -60 30 90 -30 -90 0 120 10 | Ав Ав Вс Вс Са Са вА вА сВ сВ аС аС ав Ав вс | Обрыв А Обрыв А Обрыв В Обрыв В Обрыв С Обрыв С КЗ ао КЗ ав КЗ во КЗ сВ КЗ со КЗ са КЗ ав Обрыв В КЗ вс | 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | 1б 1а 1б 1б 1а 1б 1а 1б 1а 1б 1а 1б 1а 1б 1а | 120 0 150 150 10 30 10 0 20 0 20 60 30 0 30 | -120 -10 150 -150 10 0 -10 30 20 -30 -20 0 30 -60 -30 | Вс Са Са Ав Ав Вс Вс Са Са вА вА сВ сВ аС аС | Обрыв С КЗ Са Обрыв А КЗ ав Обрыв В КЗ вс Обрыв С КЗ са КЗ ао Обрыв В КЗ во Обрыв С КЗ СО Обрыв А КЗ ав |

Таблица 2.

| Индекс группы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zл | 0,1+j0,1 | 0,2+j0,2 | 0,5+j0,5 | 1+j | 0,1+j0,1 | 0,2+j0,2 | 0,5j | 0,51j |
| Ua, В | 400 | 400 | 400 | 400 | - | - | - | - |
| Uф, В | - | - | - | - | 380 | 380 | 380 | 380 |

##### Таблица 3

| Номер варианта | L1, мГн | L2, мГц | С1, мкФ | С2, мкФ | R1, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 9 17 25 2 10 18 26 3 11 19 27 4 12 20 28 5 13 21 29 6 14 22 30 7 15 23 31 8 16 24 32 | 10 10 10 10 20 20 20 20 | 10 8,89 18,75 40 20 10,67 37,5 32 | 100 100 16,67 11,11 50 50 8,33 5,55 | 12,5 25 33,33 12,5 6,25 16,67 16,67 25 | 20 30 60 20 15 15 25 30 |

##### Таблица 4

| Номер варианта | Z1=Z5, Ом | U1, В | , град | Номер варианта | Z2=Z4, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 9 17 25 2 10 18 26 3 11 19 27 4 12 20 28 5 13 21 29 6 14 22 30 7 15 23 31 8 16 24 32 | j1 -j1 j2 -j2 j3 -j3 j4 -j4 | 10 10 20 20 10 10 20 20 | 30 60 90 120 -30 -60 -90 -120 | 1-8 9-16 17-24 25-32 | 1 2 3 4 |

##### Таблица 5

| Индекс группы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 2 | R2, Ом R3, Ом | 15 20 | 20 30 | 50 60 | 30 15 | 60 40 | 50 30 | 40 50 | 25 25 |
| Задача 3 | Z3, Ом | 1 | j1 | -j1 | 2 | j2 | -j2 | 4 | j4 |

Примечание:

- Вариант выбирается в соответствии с порядковым номером студента в журнале группы.

- Работа выполняется на листах бумаги формата А4 с применением чертежных инструментов.

- Расчетно-графическая работа защищается студентом лично.

- В конце работы должны стоять подпись студента и дата окончания выполнения работы.

- При выполнения работы рекомендуется использовать литературу [1, гл.8; 10-12; 2, 4.4, 4.5, 4.9, 4.10, 6.4, 6.5, 6.7, 6.8, 6.8, 6.10, 6.11, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.6, 7.8, 7.10, 7.11].

##### Библиографический список

- Основы теории цепей. Г.В.Зевеке, Н.А.Ионкин, А.В.Нетушил, С.В.Страхов. – М.: Энергоатомиздат, 1985. – 527 с.

- Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. Электрические цепи, 1 ч. – М.: Высш. школа, 1984. – 558 с.

Разработали: А.Д. Богородицкий, канд. тех. наук, доцент,

###### В.С. Илюшин, канд. техн. наук, доцент

Рассмотрено на заседании кафедры                                               Нормоконтролер,

Протокол № 14 от “24” декабря 1994г.              ответственный по стандартизации

Заведующий кафедрой ЭиЭМ                             на кафедре

_____________     Б.В.Сухинин                    __________________ В.М.Глазов

“___”   _________________ 1994г.

Заказ ___ Тираж ___

Отпечатано в ТулГУ