В электрической цепи постоянного тока, схема, метод анализа и параметры элементов которой заданы для

каждого варианта в таблице, определить:

1) токи в ветвях (их значения и фактическое положительное направление);

2) показания вольтметра и ваттметра;

3) режимы работы источников ЭДС. Составить баланс мощностей.