# Расчётно-графическая работа

по курсу «Электротехника и электроника»

«Расчёт цепей при гармоническом воздействии»

Каждый студент в процессе изучения курса выполняет расчётно-графическую работу. Выбор варианта и подварианта определяется номером зачётной книжки. Требования к оформлению работы приведены в Приложении.

Номер варианта совпадает с последней цифрой номера зачётной книжки, номер подварианта равен предпоследней цифре номера зачётной книжки.

После заданий приводятся рекомендации по выполнению работы.

Задание

Линейный двухполюсник работает в установившемся режиме при гармоническом воздействии.

Задана амплитуда тока в одной из ветвей или амплитуда напряжения на одном из элементов. Круговая частота воздействия 1000 рад/с.

В задаче требуется:

а) рассчитать комплексные амплитуды токов во всех ветвях и напряжений на всех элементах, а также напряжение на зажимах двухполюсника;

б) рассчитать входное комплексное сопротивление двухполюсника на данной частоте;

в) рассчитать полную, активную и реактивную мощности на зажимах двухполюсника;

г) построить векторную диаграмму токов и напряжений.

Варианты схем приведены на рис. 1, 2, 3, 4, 5. Числовые данные (подварианты) в табл. 1, 2, 3, 4, 5.

Рис.1. Варианты 0, 9						Рис.2. Варианты 1, 8

Рис.3. Варианты 2, 7							Рис.4. Вариант 3, 6

Рис.5. Вариант 4, 5

Таблица 1.  Данные к вариантам 0, 9

| Подвариант | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1,Ом | 500 | 400 | 250 | 220 | 200 | 200 | 150 | 150 | 100 | 100 |
| C1,Мкф | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
| R2,Ом | 750 | 600 | 500 | 400 | 250 | 300 | 200 | 300 | 250 | 200 |
| C2,Мкф | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 2,0 | 1,0 |
| R3,Ом | 3000 | 2700 | 2500 | 2000 | 1100 | 1000 | 900 | 800 | 1000 | 1200 |
| Im2,А | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,02 |

Таблица 2.  Данные к вариантам 1, 8

| Подвариант | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1,Ом | 1000 | 800 | 500 | 450 | 400 | 300 | 250 | 200 | 150 | 100 |
| L1,Гн | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 0,8 | 0,5 | 0,45 | 0,4 | 0,3 | 0,25 | 0,2 |
| R2,Ом | 1500 | 1200 | 1000 | 800 | 500 | 450 | 400 | 300 | 250 | 200 |
| L2,Гн | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,4 |
| R3,Ом | 6000 | 5500 | 5000 | 4000 | 2200 | 2000 | 1800 | 1600 | 1200 | 1000 |
| UmL2,В | 40 | 50 | 30 | 40 | 20 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 |

# Таблица 3.  Данные к вариантом 2, 7

| Подвариант | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1,Ом | 1000 | 500 | 600 | 450 | 400 | 300 | 250 | 200 | 150 | 100 |
| L1,Гн | 0,2 | 0,1 | 0,15 | 0,4 | 0,5 | 0,45 | 0,4 | 0,3 | 0,25 | 0,2 |
| R2,Ом | 1500 | 1000 | 800 | 800 | 500 | 450 | 400 | 300 | 250 | 200 |
| C1,Мкф | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
| R3,Ом | 3000 | 2400 | 2700 | 2000 | 1100 | 1000 | 900 | 800 | 1200 | 1000 |
| Im3,А | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,02 | 0,03 |

Таблица 4.  Данные к вариантам 3, 6

| Подвариант | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1,Ом | 300 | 250 | 200 | 150 | 100 | 300 | 250 | 200 | 150 | 100 |
| L1,Гн | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 |
| R2,Ом | 100 | 300 | 250 | 200 | 150 | 150 | 100 | 300 | 250 | 200 |
| C1,мкФ | 4,0 | 5,0 | 1,0 | 3,0 | 4,0 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 1,0 | 2,0 |
| L2,Гн | 0,5 | 2,5 | 0,5 | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 1,5 | 0,5 | 1,0 |
| UmL1,В | 40 | 30 | 20 | 10 | 20 | 40 | 30 | 30 | 10 | 10 |

Таблица 5.  Данные к вариантам 4, 5

| Подвариант | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1,мкФ | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 |
| R1,Ом | 1000 | 800 | 500 | 400 | 400 | 300 | 250 | 200 | 150 | 100 |
| R2,Ом | 800 | 1200 | 1000 | 800 | 500 | 400 | 400 | 300 | 250 | 200 |
| L1,Гн | 0,3 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,4 |
| R3,Ом | 3000 | 2700 | 3000 | 2700 | 2200 | 2000 | 1800 | 1600 | 1200 | 1000 |
| Im2,А | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,05 |

Примерный порядок решения расчётно-графической работы

Линейный двухполюсник находится под гармоническим воздействием (=103рад/с). Комплексная амплитуда тока третьей ветви . Параметры элементов: R1 = 200 Ом; L1 = 0,5 Г; R2 = 1500 кОм; C2  = 1,2 мкФ; R3  = 2200 Ом.

Определите:

- комплексные амплитуды токов на всех элементах,

- напряжение на зажимах,

- комплексное входное сопротивление двухполюсника на данной частоте,

- комплексную мощность на зажимах двухполюсника.

Постройте векторную диаграмму токов и напряжений.

Рис.6. Схема цепи

Решение

Решение задачи проводим методом комплексных амплитуд.

- Эквивалентная схема цепи изображена на рис. 4.12.

Рис. 7. Эквивалентная схема

ZR1 = R1,  ZR2 = R2, ZR3  = R3,

- Комплексная амплитуда напряжения на третьей ветви

.

- Комплексная амплитуда тока второй ветви определяется с учётом того, что вторая и третья ветви соединены параллельно:

4)	Комплексные амплитуды напряжения на элементах второй ветви:

.

5) Комплексная амплитуда тока первой ветви определяется по закону Кирхгофа для токов:

.

6) Комплексные амплитуды напряжений на элементах первой ветви:

7) Комплексная амплитуда напряжения на зажимах двухполюсника:

8) 	Комплексное входное сопротивление двухполюсника

.

- Комплексная мощность на зажимах цепи

.

10) Комплексные действующие значения тока и напряжения на зажимах двухполюсника:

,   .

11) Числовые значения искомых величин:

12) Векторная диаграмма изображена на рис. 8.

Рис. 8. Векторная диаграмма

# Text boxes

L2

С2

R2

R1

L1

R3

R1

L1

R2

I

С1

L2

С1

R2

R1

L1

I

С2

R3

С1

R1

R2

I

R3

R1

L1

R2

L2

500 В

2 А

UmR2

UmR1

UmL1

Um

UmR3

UmC2

ZR3

ZR2



I

m

1

ZL1

ZR1

ZC2

L1

R3

R1

С1

I

R2

C2

R2

R3

L1

R1