Задание  №2.

Задача 1. (варианты 1 – 10). Составить схему мостового выпрямителя, использовав стандартные диоды, параметры которых приведены в табл.12. Мощность потребителя Pd (Вт) при напряжении питания Ud (В). Пояснить порядок составления схемы для диодов с этими параметрами. Данные для своего варианта взять из табл.2.

Таблица 2

| Номер варианта | Тип диода | Pd, Вт | Ud, В |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Д302 | 250 | 150 |

Таблица 12

| Тип диода | Iдоп, А | Uобр, В | Тип диода | Iдоп, А | Uобр, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Д7Г | 0,3 | 200 | Д217 | 0,1 | 800 |
| Д205 | 0,4 | 400 | Д218 | 0,1 | 1000 |
| Д207 | 0,1 | 200 | Д221 | 0,4 | 400 |
| Д209 | 0,1 | 400 | Д222 | 0,4 | 600 |
| Д210 | 0,1 | 500 | Д224 | 5 | 50 |
| Д211 | 0,1 | 600 | Д224А | 10 | 50 |
| Д214 | 5 | 100 | Д224Б | 2 | 50 |
| Д214А | 10 | 100 | Д226 | 0,3 | 400 |
| Д214Б | 2 | 100 | Д226А | 0,3 | 300 |
| Д215 | 5 | 200 | Д231 | 10 | 300 |
| Д215А | 10 | 200 | Д231Б | 5 | 300 |
| Д215Б | 2 | 200 | Д232 | 10 | 400 |
| Д233 | 10 | 500 | Д232Б | 5 | 400 |
| Д233Б | 5 | 500 | Д244 | 5 | 50 |
| Д234Б | 5 | 600 | Д244А | 10 | 50 |
| Д242 | 5 | 100 | Д224Б | 2 | 50 |
| Д242А | 10 | 100 | Д302 | 1 | 200 |
| Д242Б | 2 | 100 | Д303 | 3 | 150 |
| Д243 | 5 | 200 | Д304 | 3 | 100 |
| Д243А | 10 | 200 | Д305 | 6 | 50 |
| Д243Б | 2 | 200 | КД202А | 3 | 50 |
|  |  |  | КД202Н | 1 | 500 |