Поток отказов ИС простейший. ИС состоит из 6 частей, отказ любой из них приводит к отказу всей ИС. Определить кратность постоянного общего резервирования ИС, которая обеспечивает её безотказную работу  в течение времени t0 (часов) с заданной вероятностью Рзад, если средние наработки  частей  на отказ равны 5000, 3700, 4500, 8600, 9700, 12000 час.

t0 =  2000;   Рзад = 0,8