Нужно решить 5ую задачу, 8ой вариант.

Задание №1

Асинхронный двигатель

Выбор варианта: номер задачи выбирается по предпоследней цифре по списку, а номер варианта в каждой задаче выбирается по последней цифре шифра студенческой зачетной книжки.

Задача 1: На рисунке 1 приведена механическая характеристика трехфазного короткозамкнутого асинхронного двигателя. Известна перегрузочная способность двигателя (, индуктивное сопротивление короткого замыкания Хк. Схема соединения обмотки статора – звезда. Линейное напряжение сети Uл, частота 50 Гц.

ОПРЕДЕЛИТЬ:         а) номинальную мощность двигателя;

б) номинальное скольжение;

в) число пар полюсов;

г) приведенное активное сопротивление ротора;

д) отношение пускового тока в обмотке статора к номинальному току;

е) значения моментов, соответствующих восьми значениям скольжения: Sн; Sк; 0, 1; 0, 2; 0,4; 0, 8; 1,0

Построить характеристику М=f(s)

| Номер варианта | Данные | Номер варианта | Данные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Хк, Ом | Uл, В | l | λ |  | Хк, Ом | Uл, В | l | λ |
| 1 | 0,12 | 127 | 10 | 2,0 | 6 | 0,062 | 220 | 2 | 2,0 |
| 2 | 0,054 | 220 | 5 | 2,5 | 7 | 0,08 | 220 | 3 | 3,0 |
| 3 | 0,06 | 380 | 2 | 2,5 | 8 | 0,1 | 220 | 5 | 1,7 |
| 4 | 0,08 | 127 | 2,5 | 2,5 | 9 | 0,054 | 220 | 2 | 2,0 |
| 5 | 0,1 | 127 | 3 | 3,0 | 10 | 0,056 | 220 | 3 | 3,0 |

Задача 2: По номинимальным данным трехфазного короткозамкнутого асинхронного двигателя Uнф, Рн, н, cos, н, nн, частота сети f1=50Гц.

ОПРЕДЕЛИТЬ:   	а) номинальный ток в обмотке статора;

б) номинальный момент на валу ротора;

в) приведенное активное сопротивление ротора;

г) потери мощности на нагрев обмоток;

д) потери механические и магнитные;

е) значения моментов, соответствующих семи значениям скольжения: Sн; Sк; 0, 1; 0, 2; 0,4; 0, 8; 1,0

Построить механическую характеристику двигателя.

Примечание:  а) потерями холостого хода можно пренебречь,

б) потери в обмотках статора принять равными потерям в обмотках ротора.

| Номер варианта | Данные |
| --- | --- |
|  | Рн, кВт | nн, мин-1 | Cos, н | Uнф, В | (н, % |
| 1 | 10,0 | 2880 | 0,90 | 127 | 84,0 |
| 2 | 15,0 | 2800 | 0,89 | 220 | 85,0 |
| 3 | 20,0 | 2840 | 0,88 | 380 | 87,0 |
| 4 | 7,5 | 2820 | 0,87 | 127 | 83,5 |
| 5 | 10,0 | 1440 | 0,86 | 220 | 84,5 |
| 6 | 100 | 1430 | 0,84 | 380 | 87,0 |
| 7 | 150 | 1440 | 0,85 | 127 | 88,0 |
| 8 | 200 | 970 | 0,88 | 220 | 90,0 |
| 9 | 17,0 | 960 | 0,84 | 380 | 84,0 |
| 10 | 13,0 | 950 | 0,90 | 220 | 86,0 |

Задача 3: Трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором питается от сети с линейным напряжением 380 В. Величины, характеризующие номинальный режим двигателя: мощность на валу Р2н; частота вращения ротора n2н; коэффициент мощности cos(н; КПД (н. Обмотки фаз статора соединены звездой. Кратность критического момента относительно номинального

Км=Мк/Мн

ОПРЕДЕЛИТЬ:         а) номинальный ток в фазе обмотки статора;

б) число пар полюсов обмотки статора;

в) номинальное скольжение;

г) номинальный момент на валу ротора;

д) критический момент;

е) критическое скольжение, пльзуясь формулой

ж) значения моментов, соответствующие значениям скольжения: Sк; Sн; 0,1; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0 (по формуле п.е);

з) пусковой момент при снижении напряжения в сети на 10%.

Построить механическую характеристику n(М) электродвигателя.

| Номер варианта | Данные |
| --- | --- |
|  | Р2н, кВт | n2н, мин-1 | cos(н | (н, % | Км |
| 1 | 1,1 | 2800 | 0,87 | 79.5 | 2,2 |
| 2 | 1,5 | 2825 | 0,88 | 80.5 | 2,2 |
| 3 | 2,2 | 2850 | 0,89 | 83,0 | 2,2 |
| 4 | 3,0 | 1430 | 0,84 | 83,5 | 2,2 |
| 5 | 4,0 | 1430 | 0,85 | 86,0 | 2,2 |
| 6 | 5,5 | 1440 | 0,86 | 88,0 | 2,2 |
| 7 | 7,5 | 1440 | 0,87 | 88,5 | 2,2 |
| 8 | 10 | 960 | 0,89 | 88.0 | 1,8 |
| 9 | 13 | 960 | 0,89 | 88,0 | 1,8 |
| 10 | 17 | 960 | 0,90 | 90,0 | 1,8 |

Задача 4: Трехфазный асинхронный двигатель с фазным ротором питается от сети с линейным напряжением U. Величины, характеризующие номинальный режим двигателя: мощность на валу Р2н; частота вращения ротора n2н; коэффициент мощности cos(н; КПД (н. Номинальное фазное напряжение статора U1ф=220В. Кратность пускового тока КI=Iп/1п при пуске без реостата и номинальном напряжении на зажимах статора; коэффициент мощности в этих условиях cos(к=0,35. Обмотки фаз ротора соединены звездой.

ОПРЕДЕЛИТЬ:         а) схему соединения фаз обмотки статора: «звезда» или «треугольник»;

б) номинальный момент на валу ротора;

в) номинальный и пусковой токи двигателя;

г) сопротивление короткого замыкания (на фазу);

д) активное и реактивное сопротивление обмотки статора и ротора (для ротора-приведенные значения);

е) критическое скольжение.

Вычислить по общей формуле электромагнитного момента асинхронного двигателя значения моментов для следующих значений скольжения: Sн; Sк; 0, 1; 0, 2; 0,3; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0.

Построить кривую М(S).

УКАЗАНИЕ: Принять R1=R2/= Rк/2, X1= X2/= Xк/2.

| Номер варианта | Данные |
| --- | --- |
|  | U, В | Р2н, кВт | n2н, мин-1 | (н,% | cos(н | Кi |
| 1 | 220 | 7,5 | 1400 | 82,0 | 0,84 | 7,0 |
| 2 | 380 | 10 | 1400 | 83,5 | 0,85 | 7,0 |
| 3 | 220 | 13 | 1400 | 84,5 | 0,86 | 7,0 |
| 4 | 380 | 17 | 950 | 84,5 | 0,80 | 6,5 |
| 5 | 220 | 22 | 955 | 85,0 | 0,81 | 6,5 |
| 6 | 380 | 30 | 960 | 87,0 | 0,82 | 6,5 |
| 7 | 220 | 40 | 720 | 87,0 | 0,81 | 5,5 |
| 8 | 380 | 55 | 720 | 88,5 | 0,82 | 5,5 |
| 9 | 380 | 75 | 1455 | 90,0 | 0,88 | 6,5 |
| 10 | 380 | 100 | 1460 | 90,5 | 0,88 | 6,5 |

Задача 5: Асинхронный электродвигатель с фазным ротором имеет следующие номинальные данные: номинальная мощность на валу Рн; номинальное скольжение Sн; приведенное сопротивление обмотки ротора R2/; число пар полюсов двигателя р.; перегрузочная способность двигателя \ = Мк/Мн.

Линейное напряжение трехфазной сети Uл=380Вт, частота сети f=50 Гц, схема соединения обмотки статора – «звезда».

ОПРЕДЕЛИТЬ:   	а) номинальную частоту вращения пн;

б) номинальный момент на валу;

в) максимальный момент;

г) критическое скольжение;

д) пусковой ток двигателя без введенного реостата в цепь ротора;

е) величину приведенного сопротивления пускового реостата в цепи ротора, который уменьшает пусковой ток в три раза.

Построить естественную и искуственную (соответственно пункту «е») механические характеристики двигателя.

Примечание: естественную характеристику построить по 4-м точкам, искусственную –                по 3-м точкам (х.х., крит. режим, пусковой режим).

| Номер варианта | Данные |
| --- | --- |
|  | Рн, кВт | Sн, % | R2, Ом | Р | / |
| 1 | 10,0 | 4 | 0,27 | 1 | 2,0 |
| 2 | 5,5 | 5 | 0,65 | 2 | 2,0 |
| 3 | 7,5 | 6 | 0,49 | 3 | 2,0 |
| 4 | 20,0 | 3 | 0,15 | 1 | 1,8 |
| 5 | 30,0 | 4 | 0,092 | 2 | 1,8 |
| 6 | 40,0 | 5 | 0,060 | 3 | 1,8 |
| 7 | 55,0 | 6 | 0,051 | 1 | 1,8 |
| 8 | 75,0 | 4 | 0,035 | 2 | 1,7 |
| 9 | 7,5 | 5 | 0,49 | 3 | 1,7 |
| 10 | 22,0 | 6 | 0,16 | 1 | 1,7 |

ЗАДАЧА 6: Асинхронный электродвигатель с фазным ротором развивает номинальный момент на валу Мн; номинальную мощность на валу Рн; индуктивное сопротивление Хк. Двигатель питается от сети с линейным напряжением 380 В и частотой 50 Гц.

ОПРЕДЕЛИТЬ:   	а) номинальную частоту вращения nн;

б) номинальное скольжение (при отсутствии добавочного сопротивления ротора);

в) критический момент на валу;

г) пусковой момент двигателя;

д) величину приведенного сопротивления добавочного реостата в цепи ротора, которое позволит увеличить пусковой момент в два раза;

е) во сколько раз изменится пусковой ток двигателя при включении добавочного реостата в цепь ротора.

Построить: 2 механические характеристики двигателя: естественную и искусственную, соответствующую включению в цепь ротора  (пункт «д»).

| Номер варианта | Данные | Номер варианта | Данные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Мн, Нн | Рн, кВт | Хк, Ом |  | Мн, Нн | Рн, кВт | Хк, Ом |
| 1 | 730 | 55 | 0,32 | 6 | 365 | 55 | 0,48 |
| 2 | 1000 | 75 | 0,25 | 7 | 495 | 75 | 0,26 |
| 3 | 1300 | 100 | 0,13 | 8 | 670 | 100 | 0,30 |
| 4 | 75 | 7,5 | 3,30 | 9 | 100 | 7,5 | 0,25 |
| 5 | 265 | 40 | 0,36 | 10 | 30 | 3,0 | 8,30 |

Задача 7: Трехфазовый короткозамкнутый асинхронный двигатель имеет следующие номинальные данные: частота вращения ротора –nн, мощность на валу-Рн, КПД-(н, коэффициент мощности-cos(н, фазное напряжение обмотки статора-Uнф.

ОПРЕДЕЛИТЬ:   	а) номинальное скольжение Sн;

б) номинальный момент на валу Мн;

в) сопротивление обмотки статора R1;

г) потери в обмотках, механ. и магнит. потери Рм (считая их независимым от нагрузки);

д) КПД двигателя при снижении нагрузки до 0,75 Мн и 0,5 Мн.

Построить зависимость КПД от момента мощности на валу.

Примечание:  а) принять, что зависимость М=f(s) на участке до Мн линейна.

б) считать, что потери мощности в обмотках статора и ротора равны.

| Номер варианта | Данные |
| --- | --- |
|  | Рн, кВт | nH, мин-1 | cos(н | Uнф, В | (н,% |
| 1 | 125 | 2760 | 0,77 | 220 | 76 |
| 2 | 75 | 1440 | 0,88 | 127 | 78 |
| 3 | 55 | 980 | 0,89 | 220 | 92 |
| 4 | 40 | 725 | 0,79 | 220 | 87 |
| 5 | 100 | 2840 | 0,78 | 127 | 81 |
| 6 | 55 | 1450 | 0,89 | 220 | 90 |
| 7 | 40 | 965 | 0,85 | 127 | 88 |
| 8 | 30 | 732 | 0,78 | 220 | 92 |
| 9 | 75 | 2900 | 0,88 | 127 | 89 |
| 10 | 40 | 1460 | 0,89 | 220 | 90 |

Задача 8: Трехфазный короткозамкнутый асинхронный двигатель имеет номинальную частоту вращения ротора, коэффициент мощности при пуске cos(к, сопртивление обмотки статора R1, фазное напряжение Uнф, частота 50 Гц. Потери мощности в обмотках в номинальном режиме равны суммарным потерям магнитным и механическим.

Построить механическую характеристику двигателя по шести точкам, для чего рассчитать значения n и М для режимов: холостого хода; критического; номинального; пускового; по 2 значениям для режимов перегрузки.

Рассчитать номинальный КПД двигателя.

Примечание: считать, что потери мощности в обмотках статора и ротора равны.

| Номер варианта | Данные |
| --- | --- |
|  | R1, Ом | nн, мин-1 | cos(к | Uнф, В |
| 1 | 0,27 | 2920 | 0,29 | 220 |
| 2 | 0,64 | 2920 | 0,35 | 220 |
| 3 | 0,32 | 2920 | 0,30 | 127 |
| 4 | 0,32 | 1450 | 0,35 | 127 |
| 5 | 0,4 | 1460 | 0,30 | 220 |
| 6 | 0,32 | 1470 | 0,27 | 220 |
| 7 | 0,65 | 970 | 0,35 | 127 |
| 8 | 0,49 | 980 | 0,4 | 127 |
| 9 | 0,15 | 725 | 0,35 | 220 |
| 10 | 0,09 | 730 | 0,4 | 127 |

Задача 9: Трехфазный асинхронный двигатель с фазным ротором включается с помощью 3-х фазного пускового реостата. Приведенное активное сопротивление ротора ; критическое скольжение-Sk. При включении с реостатом частота вращения ротора уменьшается на 25%, а пусковой момент возрастает на 75%; Частота вращения магнитного поля статора n1,напряжение питания Uнф=220В, частота сети f1=50Гц.

ОПРЕДЕЛИТЬ:   	а) приведенное сопротивление пускового реостата и его мощность;

б) номинальную частоту вращения двигателя без включенного реостата и номинальный момент на валу;

в) построить естественную и искуственную механические характеристики двигателя, рассчитав значения М и n в 5 точках.

Примечание:  а) механическими и магнитными потерями пренебречь;

б) считать, что .

| Номер варианта | Данные | Номер варианта | Данные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sk, отн.ед. | R2, Ом | n1,мин-1 |  | Sk, отн.ед. | R2, Ом | n1,мин-1 |
| 1 | 0,2 | 0,27 | 1000 | 6 | 0,22 | 0,20 | 2000 |
| 2 | 0,22 | 0,08 | 3000 | 7 | 0,26 | 0,27 | 750 |
| 3 | 0,3 | 0,32 | 1500 | 8 | 0,3 | 0,09 | 1000 |
| 4 | 0,18 | 0,32 | 1000 | 9 | 0,2 | 0,16 | 750 |
| 5 | 0,2 | 0,42 | 15000 | 10 | 0,3 | 0,27 | 3000 |

Задача 10: У трёхфазного асинхронного двигателя с фазным ротором активное сопротивление обмотки статора R1=R2, индуктивное сопротивление 
Xк. Потери холостого хода двигателя Uф, частота вращения в номинальном режиме nН.

Построить зависимость фазного тока, потребляемого двигателем I1ф и коэффициента мощности в зависимости от мощности на валу в точках, соответствующих значениям S: 0,1;0,2;0,4;0,6;0,8;1 и Sн.

Рассчитать во сколько раз изменится ток в фазе при введении сопротивления 3-х фазного реостата

Построить график I1ф =F(P2) 	F=50Гц.

| Номер варианта | Данные |
| --- | --- |
|  | =; Ом | nн, мин-1 | Хк, Ом | Uф, В |
| 1 | 0,072 | 980 | 0,36 | 220 |
| 2 | 0,039 | 2700 | 0,18 | 127 |
| 3 | 0,032 | 1400 | 0,15 | 220 |
| 4 | 0,021 | 960 | 0,10 | 127 |
| 5 | 0,092 | 2800 | 0,05 | 220 |
| 6 | 0,060 | 1460 | 0,30 | 127 |
| 7 | 0,035 | 940 | 0,17 | 220 |
| 8 | 0,157 | 2760 | 0,7 | 127 |
| 9 | 0,093 | 1440 | 0,4 | 220 |
| 10 | 0,086 | 2920 | 0,42 | 127 |