ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА

# ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К КОНТРОЛЬНЫМ РАБОТАМ

При оформлении каждой задачи следует приводить исходную схему с принятыми буквенными обозначениями и числами заданных значений.

Рисунки, схемы и графики должны быть выполнены аккуратно в масштабе 1:10±n или 5:10±n единиц измерения физической величины, где n— целое число.

Графика следует чертить с использованием средств машинной графики (Компас, AutoCad, Excel). На осях координат должны быть указаны откладываемые значения и единицы их измерения. При оформлении контрольной работы нужно указать необходимые расчетные формулы. Конечный результат должен быть выделен из общего текста. Решение задач не следует перегружать приведением всех алгебраических преобразований.

Каждый этап решения должен иметь пояснение. Вычисления следует выполнять с помощью микрокалькулятора или ПЭВМ (программное обеспечение группы Microsoft Office - Excel). Результаты вычислений записывать с точностью до третьей значащей цифры. В начале каждой задачи следует привести краткое условие, расчетную схему и исходные данные для своего варианта. В ходе решения давать краткие словесные пояснения. Обязательно приводить размерность всех найденных при расчете значений. Выводы формул и уравнений, имеющихся в литературе, приводить в тексте контрольных работ не следует. В конце работы необходимо привести список  использованной   литературы,   затем  поставить  дату  окончании работы и свою подпись.

ЗАДАЧА №1

Для электрической цепи, схема которой изображена на рис. 1 и по заданным в таблице 1 величинам сопротивления и ЭДС выполнить следующее:

- Составить систему уравнений необходимых для определения токов по законам Кирхгофа;

- Найти все токи, пользуясь метод Законов Кирхгофа;

- Составить баланс мощностей;

- Построить в масштабе потенциальную диаграмму для внешнего контура.

Таблица 1

| E1 (В) | E2 (В) | E3 (В) | E4 (В) | R1 (Ом) | R2 (Ом) | R3 (Ом) | R4 (Ом) | R5 (Ом) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | 50 | 70 | 90 | 10 | 50 | 60 | 30 | 50 |

ЗАДАЧА №2

Для электрической цепи, схема которой изображена на рис. 1 по заданным в таблице 1 варианту, параметрам и ЭДС определить:

- Токи во всех ветвях цепи и падения напряжения на отдельных участках;

- Определить показания ваттметра;

- Составить баланс активной и реактивной мощности;

- Построить в масштабе векторную диаграмму токов и напряжений.

Таблица 1

| E (В) | f (Гц) | С1 (мкФ) | С2 (мкФ) | С3 (мкФ) | R1 (Ом) | R2 (Ом) | R3 (Ом) | L1 (мГн) | L2 (мГн) | L3 (мГн) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 250 | 50 | 700 | 800 | 150 | 10 | 20 | 35 | 15 | 55 | 35 |

ЗАДАЧА №3

Для электрической цепи, схема которой изображена на рис. 1 по заданным в табл. 1 параметрам и линейному напряжению, определить фазные и линейные токи, смещение нейтрали (для схем соединения в звезду) ток в нейтральном проводе (для четырехпроводной схемы), активную мощность всей цепи и каждой фазы отдельно. Построить векторную диаграмму токов и напряжений на комплексной плоскости.

Рис. 1.

Таблица 1

| UЛ В | RA Ом | RВ Ом | RС Ом | ХA Ом | ХВ Ом | ХС Ом | RAВ Ом | RВС Ом | RСА Ом | ХAВ Ом | ХВС Ом | ХСА Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 220 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 26 | 6 | 24 | 12 |

ЗАДАНИЕ №4

Подготовить развернутые ответы на следующие вопросы:

- Что произойдет, если приложить к диоду обратное напряжение, превышающее для данного типа диода значение?

- Из каких функциональных блоков состоит выпрямительная установка? Поясните назначение каждого функционального блока.

- Начертите схему и поясните работу четырехразрядного параллельного регистра.

ЗАДАЧА №5

Для трехфазного трансформатора с параметрами, приведенными в таблице 1, определить коэффициент мощности холостого хода cos φo, сопротивления первичной и вторичной обмоток R1, X1, R2,X2, расчетные сопротивления Zo, Ro,Xo, угол магнитных потерь. Построить векторную диаграмму трансформатора для нагрузки  b = 0.8 и  cos j2= 0.75.  Построить внешнюю характеристику U2= f ( b  )  и зависимость кпд от  нагрузки  h   = f2 (b ), для  cos j2  = 0.75.  Начертить Т - образную схему замещения трансформатора.

Таблица 1

| Группа Соединен. | S ном кВА | U1ном В | U20” В | UK % | P К” Вт | P 0 “ Вт | I 0” % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 50 | 10000 | 400 | 6.5 | 1325 | 440 | 8.0 |

ЗАДАЧА №6

По данным режима нагрузки производственного механизма (таблица 1) построить нагрузочную диаграмму  P = f (t)  и выбрать мощность асинхронного двигателя любой серии. Выбранный двигатель проверить по максимальной мощности. Определить параметры Т и Г образной схемы замещения в абсолютных единицах и нанести их на схемы замещения. По паспортным данным построить механическую характеристику и определить перегрузочную способность.

| t1 сек | t2 сек | t3 сек | t4 сек | t5 сек | P1 квт | P2 квт | P3 квт | P4 квт | P5 квт | n об/мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | 304 | 10 | 20 | 28 | 18 | 15 | 10 | 25 | 10 | 1500 |